PRESUPUESTO

| No. | Mercancía | Cantidad | Precio unitario FOBNingbo | Monto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZT-320 Máquina de inspección de etiquetas | 1 unidad | USD1900.00 | USD1900.00 |
| VALOR TOTAL: |  |

ZT-320 Máquina de inspección de etiquetas

Ancho máximo de web: 320 mm

Diámetro de desbobinado: 500mm

Diámetro de rebobinado: 500mm

Velocidad : 70m/min

ZT-320 Máquina de inspección de etiquetas es una máquina accesoria para la máquina de impresión de etiquetas, máquina de troquelado, que se utiliza para la inspección de la calidad de impresión y troquelado. Tiene automático conteo de metros , sistema de conteo de piezas. La máquina se funciona estable, de funcionamiento fácil con estructura mecánica inteligente. Alta velocidad, la velocidad eficiente se ajustan por los inversores.

Parámetros técnicos

| Modelo | Tipo 320 | 320 |
| --- | --- | --- |
| Velocidad de inspección | 70m/min | 70m/min |
| Ancho máximo de web | 320 mm | 320 mm |
| Diámetro máximo de desenrollado | 500mm | 500mm |
| Suministro de potencia | AC220V±10% | AC220V±10% |
| Consumo de potencia | 0.75KW | 0.75KW |
| Dimensión de máquina | 0.9（L）x0.62（w）x0.96（H）m | 0.9（L）x0.62（w）x0.96（H）m |
| Peso neto de máquina | Alrededor de 200 kg | Alrededor de 200 kg |

Otra información:

# Embalaje : Caso de madera marinero y fumigación

- Garantía de calidad: dentro de un año de garantía desde la fecha de entrega. Si la máquina necesita la reparación dentro de este período, el vendedor deberá enviar al técnico el lado del comprador a tiempo. Pero el comprador debe asumir todos los gastos durante el período de reparación.

- Término del comercio: FOB Ningbo, estará sujeto a las Reglas Internacionales para la Interpretación de Términos Comerciales (INCOTERMS 2000) proporcionada por la Cámara de Comercio Internacional (ICC)

- Pago: 100% T / T de pago antes del envío.

- Plazo de entrega: 7 días después de recibir el pago 30% de T/T.

- Seguro: para ser cubiertos por el comprador

Si usted tiene cualquier otra pregunta, no dude por favor háganoslo saber.

Esta oferta es válida por 30 días.

Saludos,

Sr Jared