北方（贝宁共和国）7个农村地区的412个公共照明 的太阳能路灯提供和安装的招标

*******************

项目内容

安装设备的技术参数

太阳能路灯

安装太阳能路灯包括牢固的处理过的钢管灯杆，直径至少100 到 150mm，能够承载太阳能组件的表面。这个灯杆配有一个到地面的热镀锌的安装板，通过4个螺栓固定在地面上（直径14-16mm），

照明设备，供选择，功率要在5 到 22W之间，包括一个管理装置（遥控器，红外探测，定时等...）能够用来启动的。使用的照明系统变化在LBC 2 到 23 W之间，40W核磁共振灯（像我们这样的热带国家）。照明装置将置于合适的密封发光体中。

使用的密封电池的合适容量(7 到 200 Ah)是根据系统来的。

电子管理系统包括稳压器（PWM），管理高低程度，负载平衡，昼夜的探测，照明时间的编制，照明时刻的启动，等等……以及一张可自编程序的智能卡，在任何地方和任何季节。

一套电池组和电子管理技术都包括在一个钢箱里面，固定在灯杆顶部，在太阳能模块下方。

太阳能模块是单晶或者多晶的，功率根据所需性能，每单元在50至100W之间。他们要置于灯杆顶部，在一个可转向系统上，即仅仅遵循所需功率。

这些套件和灯杆一起，构成预接线套件。仅光源和电池的链接要到现场完成。

其他技术参数：

- 耗能 : 15W 到 20W

- 流明 : 12 LUX PS 80W

- 电压 : 12 VDC

- Led数量 : 1

- 电池 : 100 A

- 高度 : 6 到 10 m

- 太阳能板

- 无需维护的酸性或凝胶电池 (12V)

- 智能控制盒(设置8时隙)

- 工作温度从 -20°C 到 +65°C

- 保护 IP 65

- 没有接头

选择 :

- 存在探测器

- 保修 : 至少2 年

供应商将组织和执行各种操作，调试太阳能路灯，和用户培训。这将持续展开六（6）个月，在DPAO中有规定。他会现场参与，关于太阳能路灯的交付。调试工作需要安排好。

要实现的工作1：

- 太阳能灯具的调试：

- 设备的安装干预要根据建造商提供的资料来实现。

-  资料中的设备的安装，适应，和校准要执行。

-  功能测试要执行。

- 通过详细说明安全规则实现为用户装卸和调试

要实现的工作2 :

- 建立不同太阳能路灯的操作总结以便确定将来要进行的操作。

- 在周期性检查的时候，建造商预估的不同检测和调整， 要在设备上实现

-  获得的测试和报告结果要给用户。

-  用户要培训。

- 必须提供的文件，使技术人员能够通过修复故障部件实现太阳能设备的修理。