УП «Белинженерпром»公司想要购买以下产品：

1.对压缩机设备的要求

所买产品的特点，必要的技术, 质量以及量的特点:

垫片|插块 + 1模块(工作压力7.5 帕) 压缩空气的总需求量不小于 67 mэ/min

压缩机装置的产能不小于19 m3/min – З个 压缩机装置产能不小于10 m3/min – 1个   控制系统- 1个

露点空气干燥器+3°С ，且通过能力不小于 75 m3/min- 1个

机体2 (工作压力7.5 帕)

压缩空气的总需求量不小于86 mэ/min

压缩机装置的产能不小于19 m3/min – 4个 压缩机装置产能不小于10 m3/min – 1个  且通过能力不小于  87 m3/min – 1个

机体ЗА (工作压力7.5 帕)

压缩空气的总需求量不小于86 mэ/min

压缩机装置的产能不小于19 m3/min – 4个  压缩机装置产能不小于10 m3/min – 1个  控制系统- 1个  露点空气干燥器+3°С ，且通过能力不小于  87 m3/min – 1个

机体 3 (工作压力7.5 帕)

压缩空气的总需求量不小于86 mэ/min

压缩机装置的产能不小于19 m3/min – 4个  压缩机装置产能不小于10 m3/min – 1个  控制系统- 1个  露点空气干燥器+3°С ，且通过能力不小于  87 m3/min – 1个

机体4 (工作压力7.5 帕)

压缩空气的总需求量不小于19 mэ/min

压缩机装置的产能不小于19 m3/min，带变频驱动- 1个

露点空气干燥器+3°С ，且通过能力不小于20 m3/min – 1个

锻造车间(工作压力7.5 帕) 压缩空气的总需求量不小于150 mэ/min

压缩机装置的产能不小于50 m3/min – З个   控制系统- 1个

露点空气干燥器+3°С，且通过能力不小于155 m3/min – 1个

2. 压缩机装置的技术性能

电源 - 380 V / 50 HZ / 3 phase

压缩机应配有异步电机，保护等级为IP 55.

驱动类型 – 用1个螺旋结构直接驱动.

1 m距离时的噪音等级- 不超过 80 分贝.

压缩机电机的接线以及运行图应保证在不适用变频驱动的情况下能够平稳启动。

压缩机的冷却 – 空气的。冷却系统应保证高于正常温度时的电能的最小需求量以及不停歇工作(散热器的配置以及冷却空气的进入只能是外面的，有单独的冷却区域)。冷却空气的排出应该在不使用额外的风扇的情况下进行。

压缩机的控制系统应该既要保证直接控制 (装置的改变 ，工作模式的改变，压缩机的考虑到午休时间的每周定时自动开关), 也要保证倒出字母数字形式的服务信息(压缩机的当前状态，预期服务, 存储最近紧急停止的原因方面的信息)。

压缩机的螺旋偶的工作寿命 应该不小于100000 个工作小时。

维护应是尽可能方便的 。冷却液体的更换周期- 不小于4000 小时。压缩机设备在工作人员例行维修的间隔期间，不应要求装满液体  。

保修期 – 不少于24个月。

压缩机应具有: 承受分布重量，且允许在没有基座情况下安装压缩机的单承力架。

压缩机应是在装满油，并准备好工作的状态下供应的 。

压缩机在周围空气温度+5-+40摄氏度，以及湿度达到的95%使用条件下，应能够保证不间歇的工作模式。

压缩机啊的控制系统预先设计有向最上级系统转交信息的能力。

俄文技术文件。

信息以及程序编制应是俄文版的。

3. 控制系统的技术性能

控制2-24个任何型号，类型的不同厂家的螺旋压缩机 。

保持监控网络的常压，确切地说，是压缩空气管路网，精确性达到0.2 帕.

控制辅助设备的工作- 空气制备系统。

声明的参数应由目录，使用说明，厂家的官方网站的数据，用国际证书证实无误。 参与竞争者应将所提供产品的目录附加到报价上。 按照要求提供电子版的使用说明。出现的差异将被看做是提供不可靠数据，这样的报价将被作废，竞争者将不能再参与竞争。报价中所缺少的要求的数据，将被看做是这些数据不符合任务。  .

请确认能否供货到我们的地址，供货期限以及所列产品的价格。