无锡贝瑞斯机械设备有限公司

WUXI BALANCE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD

Add: 1112, No. 158, Wangzhuang Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-510-83115339    Fax: 0086-510-83113616    Mobile: 0086-158-616-98920

Skype: platform_balance       MSN: platform_balance@hotmail.com

Email: angela@cnplatform.com            Web: www.cnplatform.com

Contact: Angela Wang

COTIZACIÓN

A: Sr. Zaouil Mohamed                    N º de Cotización: 13BRS010610

| Plataforma Suspendida 220V/ 3 Fases/ 60Hz |
| --- |
| Producto | Configuración | CANT. |
| ZLP630 | 1. Material: Acero 2. Longitud de la plataforma: 6 mts (2+2+2) 3. Longitud del cable de alambre de acero: 100 mts * 4 pzas Longitud del cable de alimentación: 100 mts * 1 pcsza 4. Tratamiento superficial: la galvanización caliente 5. Contrapeso: 900kg (25kg * 36 pzas) —Cemento 6. Capacidad nominal: 630kg 7. Modelo de Hoist: LTD6.3 8. Caja de control eléctrico: Marca de Schneider 9. Cierre de Seguridad: LSF30 Tipo Anti-inclinación (30Kn) 10. Modelo de cable de energía: 3*2.5+2*1.5mm² | 1 CONJUNTO |
| FOB SHANGHAI PUERTO, CHINA ------ US$ 2,740 Entrega por LCL con productos de otros clientes |
| ZLP630 | 1. Material: Aleación de Aluminio 2. Longitud de plataforma: 6 mts (2+2+2) 3. Longitud del cable de alambre de acero: 100 mts * 4 pzas Longitud del cable de alimentación: 100 mts * 1 pzas 4. Tratamiento superficial del Estribo y Mecanismo de Suspensión —galvanizado en caliente 5. Contrapeso : 900kg (25kg * 36 pzas) —Cemento 6. Capacidad nominal: 630kg 7. Modelo de Hoist: LTD6.3 8. Caja de control eléctrico: Marca de Schneider 9. Cierre de Seguridad: LSF30 Tipo Anti-inclinación (30Kn) 10. Modelo de cable de energía: 3*2.5+2*1.5mm² | 1 CONJUNTO |
| FOB SHANGHAI POUERTO, CHINA ------ US$ 3,065 Entrega por LCL con productos de otros clientes |

Anterior incluye los siguientes elementos:

| No. | Ítem | CANT. (ZLP630) | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plataforma de suspensión | 3 pzas(2m) | 6000*760*1230mm Acero con galvanizado en caliente o aleación de aluminio |
| 2 | Estribo para hoist | 2 pzas | Galvanizado en caliente |
| 3 | Mecanismo de suspensión | 1 conjunto = 2 pzas | Galvanizado en caliente |
| 4 | Caja de control eléctrico | 1 pzas | Marca de Schneider |
| 5 | Hoist | 2 pzas | LTD6.3 (1.5kw) |
| 6 | Cerradura de seguridad | 2 pzas | LSF30 (30Kn) |
| 7 | Cable de alimentación | 1 pzas (100mts/pzas) | 3*2.5+2*1.5 Desde Wuxi Cable Factory |
| 8 | Cuerda de alambre | 4 pzas (100mts/pzas) | Φ8.3 Marca de Fasten |
| 9 | Contrapeso | 25kg×36pzas | Cemento |
| 10 | Martillo pesado | 4 pzas | Cemento |
| 11 | Rodillo de pared | 2 pzas | Gas llenado a los rodillos de pared |

Ventajas de Balance:

- Hoist: Contamos con avanzados equipos importados para garantizar y aumentar la precisión de cada parte de hoist. El procesamiento se realiza como lo siguiente:

2 conjuntos de hornos de fusión de 10T (fundir la tira de aluminio a agua de aluminio, la proporción es muy estricta) → 4 conjuntos de líneas de producción de fundición de 500T-2500T , operando por Robot de Japón (hacer carcasa de aluminio, ninguna fábrica posee esta máquina) → Eliminación de viruta por humano → Máquina de explosión de bola (Tratamiento superficial para hacer el patrón bien proporcionado, algunas fábricas no tienen tal proceso) → Pintura en polvo → 50 conjuntos CNC máquinas de procesamiento realizan la limpieza externa y el procesamiento → Lavar la máquina (lavar todas las sobras, algunas fábricas no tienen tal proceso) → Iniciar el montaje (montar la rueda de desplazamiento y oruga , etc) (el relleno de aceite, prensadura de rodamiento se realizan todo por la máquina, lo que garantiza una alta precisión, la mayoría de las fábricas se utilizan el martillo para golpear);

http://v.youku.com/v_show/id_XNTMyMzA4ODQ0.html, es nuestro vídeo el proceso de fabricación de Hoist, por favor haga clic en él, y la contraseña es "balance”.

- Bloqueo de seguridad: Material de cobre (Cu), par de frenado de 30kn, bloquear el cable de acero dentro de 3-8 grados;

- Caja de control eléctrico: Utilizamos el contactor de 4 pzas (algunas fábricas sólo  utilizan los de 3 pzas), nuestos contactores de 4 pzas, 2 pzas de relé térmico , interruptor de transferencia de 1 pzas , los botones de arriba y abajo de 2 pzas son todos de marca Schneider . Algunas fábricas sólo adoptan las marcas en china o contactor de 3 pzas Schneider, luego dicen que usan la caja eléctrica de la marca Schneider.

- Cable de alimentación: Utilizamos el modelo 3*2.5+2*1.5, algunas fábricas sólo  utilizan 3*1.5+2*1. Y utilizamos la marca de Wuxi Cable Factory , que es de primera clase marca en China. Algunas fábricas utilizan otras marcas, la calidad es diferente.

- Cuerda de alambre de acero : Utilizamos la marca de Fasten, que es la marca de primera clase. Algunas fábricas utilizan otras marcas, la calidad es diferente.

- Tratamiento superficial: Galvanizado en caliente, Algunas fábricas utilizan solamente el recubrimiento de plástico que se oxida pronto.

- Tamaño de plataforma: el ancho de la plataforma es de 760 mm, algunas fábricas sólo pueden al 690mm; la altura es de 1230mm, mientras algunas fábricas sólo pueden al 1180mm.

Resumen :

- Condiciones de validez: 1 mes

- Pago:USD 100% pagado por adelantado por T / T.

3.  Tiempo de Entrega: 15-20 días laborables después del recibo del pago.

4.  Transporte : 9 conjuntos de contenedores de 20 'pies y 14 conjuntos de contenedor de 40' pies.

5.  Garantía : 1 Año.