QUOTATION

| No. | Article | Quantité | Prix unitaire | Montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RY-330 Machine d'impression flexographique d'étiquettes (inclue 4 couleurs 4 sécheurs IR 1 système de laminage 1 barre de direction 1 guide de réseau 2 contrôleurs de tension 1 station de découpe 1 collecteur de déchets 12 cylindres d'impression 4 cylindres d’anliox | 1 unité | FOB NINGBO USD26000.00 | USD26000.00 |
| Dispositif optionnel |
| 1.1 | Sécheur UV de Chine | 4unités | USD3200.00 | USD12800.00 |
| 1.2 | Sécheur UV de Taiwan | 4unités | USD4200.00 | USD16800.00 |
| 1.3 | Estampage à froid | 1unité | USD2500.00 | USD2500.00 |
| 1.4 | camera BST CCD | 1 unité | USD7000.00 | USD7000.00 |
| 1.5 | Corona | 1 unité | USD7500.00 | USD7500.00 |
| 1.6 | Une unité supplémentaire | 1 unité | USD3450.00 | USD3450.00 |
| Prix total: |  |

1) RY-330 Machine d'impression flexographique avec 4 couleurs

Vitesse d’impression: environ 10m/min-80m/min

Couleur d’impression max: 6

Largeur max de réseau: 330mm

Largeur max. d’impression: 320mm

Diamètre de détente max: 650mm

Diamètre de rembobinage max:600mm

Longueur d’impression: 175-380mm

Précision de surimpression (mm): ±0.15MM

Taille d’emballage: 14 CBM

Poids brut: 4000kgs

Poids net: 3500kgs

Puissance principale: 380V/AC(3phase)50HZ

Contrôle de tension (détente): Japon

Contrôle de tension (rembobinage): Chine

Moteur principal: Chine

Transducteur: Taiwan

Cylindre d’impression: 3 unités *4=12pcs (57 dents à 120dents)

Anliox roller: 4pcs (300lines to 1000lines)

La machine avec le guide de réseau, barre de direction, emballage gaspilleur

1) Rouleau d’impression: 3 unités, la taille est déterminée par l’utilisateur de 57 dents à 120 dents.

2) Cylindres d’anilox:  1unité, les lignes peut être choisi de 200 à 1000 par l’utilisateur.

3) Machine de montage: 1 unité

4) barre de direction: 1unité

5) Contrôleur de tension de détente: 1pièce Mitsubishi de Japon

6) Transducteur: 1pc Taiwan

7) contrôleur de tension de rembobinage: 1pièce fabriqué en Chine

8) Frein de force magnétique:3pcs  Chine

9) Electrovanne: 2pcs Japon

10) onduleur: Taiwan

11) Arrêt automatique quand le manque de papier

12) la machine de arrêt automatique lorsque le papier est cassé

13) Contacteur: Schneider France

14) time replay: 1pc Taiwan

15) solid reply: 2pcs Japon

16) Contrôleur de temperature: Chine

17) Tous les commutateurs de l'air: Schneider France

18) Autres câblage à basse pression Schneider? France / Chine

Tous les rouleaux sont face à des températures élevées.

Characteristics:

1)  Le moteur principal adopte l’onduleur importé pour régir un réglage de la vitesse sans étape.

2) Les unités d'impression sont respectivement équipés d' un groupe de sécheurs à infrarouge

3) Chaque dispositif de séchage IR d'unité d'impression

4) L'alimentation et le rembobinage sont contrôlés par le frein à poudre magnétique et l'embrayage

(Contrôleur automatique de tension japonais Mitsubishi ).

5) Le dérouleur et l’enrouleur adoptent le support de noyau d'air.

6) une unité de station rotative

7) Adopter Rouleau en céramique d'Anilox qui offre une durabilité, une résistance à l'usure et à la corrosion, est également plus efficace sur la production en réduisant les temps de change des rouleaux.

8) L'unité d'impression peut s'inscrire à 360 degrés. Chaque unité d'impression peut être indépendamment dentée et desserrée pour obtenir un repos et d’autres unités continuent d’imprimer.

9) Le rouleau d'encrage arrêtera automatiquement l’impression lors de l’arrêt de la presse et tournera à une vitesse inférieure afin d’éviter que l'encre sera séchage.

10) Le déroulage, l’impression, le laminage, le découpage rotatif, l'élimination des déchets et le rembobinage du papier peuvent être traités à la fois. Elle a caractérisé par une vaste application, la vitesse d'impression rapide et la haute efficacité. L’encre ne contaminera pas l'environnement. C'est donc une machine d'impression idéale pour l'imprimé d'affaires, l’étiquette et l'étiquette sensible à la haute pression.

Échantillon:

2)  Autres informations:

A. Emballage: boîte en bois adaptée au transport maritime

B. Garantie de qualité: dans un an depuis la date de B/L. Si la machine a besoin de réparer dans cette période, le vendeur doit envoyer un technicien à côté de l'acheteur à temps. Mais l'acheteur doit charger tous les frais pendant la période de réparation.

C. Terme commercial: FOB Wenzhou, est soumise à des règles internationales pour l'interprétation des termes commerciaux (Incoterms 2000) fournis par la Chambre de commerce internationale ( ICC).

D. Paiement : Le paiement de 30 % T / T pour l’acompte, le paiement de 70% T / T avant l’expédition.

E. Délais de livraison: 50 jours après la réception du paiement de 30% T / T.

F. Assurance: à la charge de l’acheteur.

G.. La dépense pour l’installation et le test de la machine : Le vendeur enverra l'ingénieur à côté de l'acheteur à temps quand les machines arriveront à la place de l'acheteur. L'acheteur paie toutes les dépenses, comprenant les billets d’avions-aller-retour la nourriture le logement durant la période de test de la machine.

H. Temps d'installation et de test de la machine à la place de l'acheteur : 7 jours.

G: Toutes les marques sur la machine devrait en Russie, et avec un ensemble complet de livre d'introduction.

Cette quotation est valable dans 30 jours.

Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous faire savoir, s'il vous plaît.

Cordialement

Jared Lin