# Cotización

Empresa :

# Vender: Shanghai Xinao Numerical Control Equipment Co.,Ltd

Tel: 086-021-57893270-8877   Fax:086-021-57893271       Persona de contacto: Ivan Meng

- Máquina:

# Comprador:

# Persona de contacto:

| Modelo | DCZ50 Serie |
| --- | --- |
|  | Características : 1. Función de corte de herramienta de oscilación Se puede cortar diferentes materiales (tales como papel corrugado, papel de tarjeta, offset pape, tablero gris, materiales compuestos, alfombra, junta, cuero y textiles , etc..) 2. Función plegable Puede doblar el papel corrugado,papel de tarjeta y offset tablero a la línea de plegado perfecta. 3. Función de la línea de puntos Se utiliza para doblar después de medio corte de papel corrugado y papel de la tarjeta gris, y para cortar la línea de puntos. 4. Ubicación Ubicación con láser. 5. Función de Dibujo Puede dibujar varios dibujos de alta precisión. |
| Herramientas | Cuchillo de Oscilación | Cuchilla de arrastre | Rueda marcadora | Pluma de dibujo |
| Material de corte | Espuma , PVC, cartón ondulado, estireno, Coroplast, Celtec, película magnética, vinilo adhesivo, cuero, caucho, telas, películas reflectantes de alta intensidad, papel, cartón, poliestireno, películas magnéticas,vinilo, cuero, telas, papel, etc.. |
| Aplicación | Utilizado en línea de envasado de corrugado, cartón y papel ,etc.. |
| Muestras de corte |  |
| Velocidad máxima | 1000mm/s |
| Diámetro más pequeño de corte | 6mm |
| Espesor máximo de corte y arrugado | 15mm |
| Precisión de traslapo | <0.1mm |
| Bomba de vacío | 5.5KW(220v trifásico o 380v trifásico) |
| Línea de Control y Controlador | Servomotor |
| Formulario de datos | DXF,HPGL,PLT, |
| Voltaje | 220v±10%50HZ |
| Puerto de datos | PCI Puerto |
| Velocidad de transporte de datos | 10MB/S |
| Área de amortiguador de entrada | 32MB |

- Pago : T/T: 50% pagado por adelantado, el resto 50% debe ser pagado antes de la entrega.

- Entrega: 40 días después de recibir el prepago del comprador.

Garantía: Nuestro período de garantía es de 1 año.

Dentro de un año, en caso de que alguna parte de la máquina se rompe, excepto las partes consumibles, tales como las tapetes de cuchilla y corte. Vamos a intercambiar un nuevo para usted, usted debe devolver los rotos a nosotros si las partes rotas son caras y pagar los fletes.

Después de 1 año, usted debe comprar las piezas nuevas de nosotros.

- Capacitación : enviaremos nuestro técnico a su empresa para instalar la máquina y formar a sus técnicos. Las lecciones de capacitación integrales están incluyendo la máquina y el software. la capacitación es gratuita. Usted sólo tiene que pagar los billetes, alimentos y hotel.

Todo el entrenamiento se tardará 4 días.