# Máquina de corte a laser CO2 CNC LCF-1530A

Jinan Foundry and Metalforming Machinery Research Institute Co., Ltd.

Novembro, 2013

1. Parâmetros técnicos

|  | Items | Parâmetros | Unidade | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alcance máximo de corte | 3030×1520 | mm |  |
|  | Curso do eixo X | 3030 | mm |  |
|  | Curso do eixo Y | 1520 | mm |  |
|  | Curso do eixo Z | 120 | mm |  |
|  | Curso do eixo W | 14 | mm | Focagem automática |
|  | Precisão de posicionamento do eixo X e Y | ±0.05 | mm/m |  |
|  | Precisão de reposicionamento do eixo X e Y | 0.025 | mm |  |
|  | Velocidade de corte máxima do eixo X e Y | 145 | m/min |  |
|  | Peso de carga máximo da mesa de trabalho | 1000 | kg |  |
|  | Espaço ocupado（C x L） | 9500×3200 | mm |  |
|  | Peso da máquina principal (não inclui o gerador de laser) | 12 | t |  |

2. Configuração principal

|  | Items | Fabricante |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistema CNC FAGAR8070 | FANUC de Japão |
| 2 | Motor servo digital AC FAGAR8070 | FANUC de Japão |
| 3 | Sistema de acionamento servo digital AC | FANUC de Japão |
| 4 | Gerador de laser C2000 | FANUC de Japão |
| 5 | Sensor tipo capacitância do eixo Z | PRECITEC de Alemanha |
| 6 | Software de programação automática | RADAN de Grã-Bretanha |
| 7 | Inversor | Importado |
| 8 | Pinão e cremalheira de precisão | Herion de Alemanha |
| 9 | Fuso de esferas de precisão | HIWIN de Taiwan |
| 10 | Trilho guia linear de esferas de precisão | THK de Japão |
| 11 | Eixo de focagem automática | Projetado por nós mesmos |
| 12 | Redutor de precisão | Stober de Alemanha |
| 13 | Cabeça de corte a laser | Projetado por nós mesmos |
| 14 | Componentes do sistema de circuito de ar | SMC de Japão |
| 15 | Vidro de percurso de luz de exterior | II-VI de EUA |
| 16 | Vidro de focagem f8.75" | II-VI de EUA |
| 17 | Cilindro hidráulico | SMC de Japão |
| 18 | Elementos da unidade hidráulica | Projetado por nós mesmos |
| Equipamentos de suporte auxiliar |
|  | Unidade de refrigeração por água | DVT LSJR da China |
|  | Fonte estabilizada de voltagem | SBW da China |
|  | Compressor de ar tipo parafuso (opcional) | BLT-10A de Atlas Copco |
|  | Secador de refrigeração e filtro | PARKER SPL012 de Alemanha |
|  | Ventilador centrífugo (para dispositivo de coleção de pó) | Marca famosa da China |
|  | Coletor de pó (opcioal) | Importado |

3. Peças de reposição（não inclui as peças instaladas no equipamento）

|  | Items | Quantidade | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cabeça de corte (importado de EUA) ￠2.0，￠2.3，￠2.5 | 5pcs de cada 15pcs em total | Fornecido gratuitamente com o equipamento |
|  | Corpo de ceramica | 1 pc |  |
|  | Vidro de focagem | 1 pc |  |
|  | Chave para cabeça de soquete | 1 kit |  |
|  | Chave de fenda（cruz, comúm）médio | 1pc de cada |  |
|  | Chave aberta | 1 kit |  |
|  | Fita branca | 1 bobina |  |
|  | Borracha de silicone 704 | 1 tambor |  |
|  | Interruptor de aproximação, relé | 2pcs de cada |  |

Preço

A ser discutido após a aprovação técnica

Pagamento

30% de T/T de depósito, 70% de saldo por T/T antes do envio

Documentos antes do envio

a. Pedido de compra com todos requisitos

b. Pagamento 100%

Tempo de envio

Em 3 meses depois de receber todo o pagamento

Instalação e treinamento

Instalação e treinamento gratuitos

Todas despesas relevante são por conta do comprador, exceto o bilhete aéreo

Garantia

Gratuito por um ano