Предложение

| Поставщик | Dezhou Haitian Electromechanical technology Co.,Ltd | Дата | 3-Декабря-2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо | Michael Zhang | Email | michael.zhang@htjdkj.com |
| Продукт | HYZ400 домкрат-натяжитель |
| Модель | HYZ400(φ9,2-φ12-φ12,7-φ14） |
| Вес нетто(кг) | 41 |
| Количество (шт) | 1 |
| FOB (Циндао) | USD5800 |
| Цена на стальные замки для домкрат-натяжители | USD 6,3/шт |
| Упаковка | мореходный деревянный ящик |
| Срок поставки (день) | 30 |
| Условия платежа | 30%T/T аванса, надо оплатить 70% баланса по T/T до доставки; или 100% по аккредитиву с оплатой траттами на предъявителя |
| Срок действия предложения(день) | 30 дней |

Другие условия

1. Мы будем предоставлять инструкции по эксплуатации и обслуживанию и каталог запчастей.

2. Срок гарантии на один год, в течение срока гарантии можем обеспечить техническое обслуживание на месте и замену из-за повреждения, вызванные производством деталей.

3．Покупатель не может сообщить Цену наших машин любым другим клиентам.

4. Гарантия: Продавец гарантирует, что данный товар изготовлен из лучших материалов с технологией первого класса, новый и не использован. Гарантийный срок составляет 12 месяцев считая с даты, когда эти устройства были доставлены.

Спецификации

HYZ400 Гидравлический домкрат-натяжитель(Используется на стальной проволоки и стальном канате)

| Номинальное гидровлическое давление | Номинальная сила | Диаметр отверстия | Площадь натяжения | Площадь обратного хода | Давление масла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50МПа | 220КН | Φ17мм | 4398мм2 | 2513мм2 | ≤30МПа |
| Рабочий ход | Масса | Габаритные размеры |
| 400мм | 36кг | Φ118x712мм |
| 500мм | 41кг | Φ118x812мм |
| 600мм | 46кг | Φ118x912мм |

HYZ Гидравлический домкрат-натяжитель, он может быть использован для стальной проволоки и стального каната также. Диапазон работы от 5 мм до 15,2 мм. У него функция анти-поворота.