无锡贝瑞斯机械设备有限公司

WUXI BALANCE MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD

Add: 1112, No. 158, Wangzhuang Road, Wuxi City, Jiangsu Province, China

Tel: 0086-510-83115339    Fax: 0086-510-83113616    Mobile: 0086-158-616-98920

Skype: platform_balance       MSN: platform_balance@hotmail.com

Email: angela@cnplatform.com            Web: www.cnplatform.com

Contact: Angela Wang

COTIZACIÓN

To: Mr. Hamid Ra                                        Quote No.: 13BRS011204

(1kg = 2.2lbs, 1inch = 25.4mm, 1feet = 0.3048m)

| Plataforma aérea de trabajo tipo tijera –empuje manual |
| --- |
| Modelo | Configuración | Cantidad |
| SJY0.5-11 | Capacidad nominal (kg) | 500 | 1 Set |
|  | Altura mínima (mm) | 1680 |  |
|  | Altura de la plataforma (mm) | 11000 |  |
|  | Altura de trabajo (mm) | 12700 |  |
|  | Tamaño de la plataforma (mm) | 2000*1200 |  |
|  | Potencia del motor (kw) | 2.2 kw |  |
|  | Peso propio (kg) | 1500 |  |
|  | Voltaje | 220V/3Ph/60Hz |  |
|  | Dimensión general (mm) | 2000*1300*1680 |  |
|  | Dimensión del empaque (mm) | 2150*1450*1780 |  |
| FOB SHANGHAI, CHINA ------ US$ 5,000/ SET (La entrega por LCL junto con los productos de otro cliente) (empacado por bandeja) |

Anteriormente se incluye la siguiente configuración:

| No. | Nombre | Configuración |
| --- | --- | --- |
| 1 | Material de la plataforma | 4mm de placa del diamante el deslizamiento, 1000mm de barandilla |
| 2 | Viga principal de materiales de tijera | Acero al manganeso de alta resistencia Q345B 120*40*4 de tubo rectangular |
| 3 | Cilindro | Diámetro: 80mm (3 Pcs) |
| 4 | Barra frente de cilindro | Acero al manganeso de alta resistencia Q345B |
| 5 | Tubo de aceite de alta presión | Estructura de malla de alambre de acero de doble capa de alta presión 602-0802-48.0MPa |
| 6 | Medio hidráulico | Medio hidráulico resistente al desgaste 32# |
| 7 | Aparato | Relé, Contactor, Botón, etc |
| 8 | Elemento de sellado | Elemento de sellado tipo UHP, Y, tóricas de caucho tipo O |
| 9 | Bomba de engranajes | 1 Pcs |
| 10 | Válvula de apoyo | 1 Pcs |
| 11 | Potencia del motor | 2.2 kw |
| 12 | Neumáticos movibles | 4 pcs 400-8 ruedas neumáticas |
| 13 | Pintura | Pintura específica de vehículo |
| 14 | conexión de placa de base y de tijera | Equipado placa plana de 4 mm Mecanismo de acoplamiento de tijera adoptado vertiendo fundición de acero |
| 15 | Voltaje | 220V/3 PHASES /60HZ |
| Nota: 1. Pasador central y el pin de borde: tratamiento térmico 2. Material de conexión: 506 soldadura, soldadura al arco hermética a los gases 3. Gancho general: CNC corte de alambre 4. Se equipa con dispositivo de emergencia descendente cuando apagado, dispositivo de sobrecarga protege, dispositivo de prevención de explosión |

Resumen:

- Términos de validez: 1 mes

- Forma de pago: USD 100% pagado por adelantado por T/T.

3.  Plazo de entrega: 20 días de trabajo después de recibir el pago.

4.  Garantía: 1 año