JJC-50柴油机机动绞磨

（ http://www.powermachinery.com.br/4-1-diesel-engine-powered-winch.html ）

离合手柄：A.接合；B.制动

换挡手柄：A.慢档；B.中档；C：快档；D.倒档；E空档

机动绞磨操作规程

1.操作者必须经过上岗培训，合格者才能上岗操作

2.操作者应熟悉本机的性能和结构

3.机动绞磨应水平放置，锚固可靠，受力前方不得有人

4.使用前检查各紧固件、机油及柴油，油位是否正常

5.柴油机启动前应先脱开离合器，并挂空挡

6.带载荷前应进行3分钟空载运行，检查离合手柄、换挡手柄是否灵活、准确及可靠

7.牵引绳应从磨芯下方卷入，并排列整齐，缠绕不得少于5圈

8.拉磨尾绳不应少于2人，且应位于锚桩后面，绳圈外侧，不得站在绳圈内

9.磨芯受力时不得采用松尾绳的方法卸荷

10.换挡前必须先脱开离合器，严禁强行入档

11.严禁超负荷使用

12.做好例行保养及现场防护