佳  源  机  械

JYZ-A500超大型单管自动切台

配 备 说 明 书

- 用途：

BOPP、双面胶带、美纹胶带、布基胶带、聚脂膜、PE膜、泡

棉胶带，电子胶带(另配上夹具也可分切较软性的无胶类) 等之分切。

二、特点：

1、分体面板操作（人机介面触摸屏）

主体面板：

A）主轴调速             B）圆刀调速

C）电源锁               D）触摸屏（功能输入）

E）故障报警器           F）电源指示

移动操作面板（副本）：

A）十字开关：圆刀启动、角度左转、角度右转。角度归零。

B）十字开关：归位停止、手动归位、间断归位、全部停止。

C) 十字开关：校刀：校刀微进、校刀微退、校刀确定。

D）十字开关：间断前进、手动进刀、左移、右移。

E）十字开关：自动切卷、夹头、马达启动、部份停止。

F）手动式编码器：进刀速度调整：慢-快。

2、分切方式：采用大圆刀分切，刀锋锐利，使用寿命长。

3、圆刀冷却润滑方式：采用气喷式真空发生器自动供给润滑液并可随时调节喷液大小。

4、刀座左右移动导向：采用高精度、高性能、稳定性强的方型直线运动滑轨。

5、刀座左右移动传动：采用高精度、高性能滚珠丝杆。

6、刀座左右移动驱动：采用高性能、高精度定位伺服马达及控制系统，刀座左右移动速度可调节。

7、进刀驱动方式：采用高性能、高精度定位伺服马达及控制系统，进刀速度可任意调节。

8、进刀传动方式：采用高精度、高性能滚珠丝杆。

9、刀座进退刀导向：采用高精度、高性能、稳定性强的方型直线运动滑轨。

10、伺服进刀特点：A》进刀平稳。

B》进刀深度较正方便、安全。

C》能自动测定所分切材料卷径大小及自动设定刀座切割行程。（又名模拟材料厚度）。

D》切割过程中，刀座进刀速度自动调节，以达到切割端面的最佳效果

11、刀座角度调节方式：高性能、高精度定位的伺服马达自动控制旋转刀座角度，高精度、高性能滚珠丝杆传动。

刀座角度调节用途：A》分切大规格卷材时，修边方便

B》在分切不同材料或不同规格时，方便采用不同角度，以达最佳切割效果。

刀座角度调节特点：A》可手动控制及自动控制

B》自动控制时，可一次输入多种角度进行自动分切

C》开机自动寻找角度零点，需要时可手动寻找角度零点

12、数据处理：所有数据集中于PLC处理

13、数据输入：本机所有设定数具及所具功能由触摸屏设定并输入。

触摸屏输入特点：A》在一个分切流程中可同时设定十种尺寸，不停机，根据程序自变换尺寸，一次分切完毕。

B》具有音频输出功能，每一个操作步骤都有真人发音导航操作

C》具备故障及误操作自动报警提示，并由触摸屏显示故障报警原因，便于操作者及时排除故障

14、磨刀装置：本机自带磨刀装置，减少因磨刀而取动刀片，节省了磨刀的时间，方便操作。

磨刀装置特点：A》磨刀砂轮电机采用感应马达，转速高，运行稳定。

B》磨刀砂轮采用进口金钢石砂轮

C》磨刀进刀采用特制拖板导向，移动平稳

D》磨刀操作由触摸屏输入、气动控制、手动调节，操作方便、安全。

15、夹料方式：A》气动夹头：双气缸控制三爪夹头自动固定材料纸管头，此结构可夹纸管也可直接夹材料外径。并

且具备大法澜式多功能夹头，可装夹多种种基材

进行分切，如带胶材料和无胶材料等，大大加大

了分切的工作范围。

B》外涨式气涨轴夹头：重型单向气缸控制外涨式气涨轴夹头自动固定材料纸管内壁，实现了材料是否有没有纸管头都能进行装夹材料，并且操作动作与气动夹头实行连动操作（上材料尾夹合并时，可自动充气）.方便自如。

16、圆刀驱动：  根据主轴和圆刀在切割时，要求主轴和圆刀电机输出扭力强大，因此采用4HP，1：20超强大扭力的真空蜗轮减速电机；同时采用3HP自带矢量控制型变频器进行调速；以保证在低速运转时，不会因扭力大而导致变频器过流停机；同时转速控制稳定。

17、主轴驱动：  切割主轴采用10HP马达驱动，矢量控制型变频器进行调速，以达到输出扭力强大，运转平稳。

18、安全装置：A》本机自带全封闭式安全防护罩；在没有盖上安全防护罩时无法无起动（防护罩打开时.主轴可以手动控制其转动，圆刀可以设置为）。并且安全防护罩上带有钢化玻璃观望窗，完全达到国际安全操作标准。

B》本机具有欠气压保护功能；即当气压低于4KG的时候，机器自动报警且自动停机，故不会因气压过低而造成安全事故

C》本机必须在尾座完全合上后才能保证安全生产，故在尾座未合上或未完全合上时，机器不会启动，同时会自动报警。工作过程中如尾座出现异常，机器自动报警且自动停机，不会造成安全事故。

20、本机可选配外部通讯功能：对机器进行远程监控。如机器出现了程序或控制元件故障，我司可通过联接互联网直接对机器监控及测试。

21、手动停机时,具有圆刀限位(感应器)退刀.

22、本机具有在各个运动部位有自动定时润滑供油系统，保证各个运动部位长期保在高度润滑的状态。

三、本机使用范围：

1、放料最长尺寸： 1650mm。（可根据客户要求定制）

2、放料最大直径： Φ500mm。

3、切  割 宽 度： 1~1650mm

4、切  割 精 度： 0.02mm--0.12mm（误差大小与直径成正比）

5、分切最窄宽度： 0.5mm（跟据材料情况和直径大小而定）

6、机械最高速度:  960转/分钟。

7、使用电压：     380V    50HZ

8、切割轴承最大支撑重量:50KG

9、磨刀机的最小磨刀直径：Φ350mm。

10：最小安装圆刀直径：250MM。

11、最大装刀直径：Φ600mm。

12、机器外形尺寸：（祼体机尺寸）：长3300*宽1240*高1420（MM）

（打包装箱尺寸）：长3600*宽1600*高1820（MM）

13、整  机 质 量： 2200KG（打好包装的重量）

四、主机主要配备：

| 配备明细 | 配备规格 | 内容 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刀具 | 高速工具钢 ф600mm圆刀 | 最小可装ф250mm圆刀 | 1片 | 合资 |
| 主机马达 | 7．5KW | 普通电机 | 1台 | 台湾 合资 |
| 主机马达 调速 | 7．5KW | 变频器 内置矢量控制功能 | 1台 | 台湾 台达 |
| 切刀马达 调速 | 5HP | 变频器 内置矢量控制功能 | 1台 | 台湾 台达 |
| 切刀马达 | 5HP真空减速马达 | 三相电机 速比1：20 | 1台 | 台湾 |
| 滑轨 | 30*2300MM 25*950MM | 高精度、高性能、方型直线运动滑轨，P5精度 | 各2组 | 日本 ABBA |
| 中央处理器 | PLC、FX60MT 3U | 可编程式控制器，内置4轴高精度定位模块 | 1组 | 日本 三菱 |
| 人机介面 | MT8070IH 8″触摸屏 32位真彩屏 | 人机介面触摸屏数据输入，彩屏，内带音频引导操作功能 |  | 台湾 威能 |
| 滚珠丝杆1 （尺寸定位） | 3210*2300L | 高精度、高性能转动丝杆。P5精度。 | 1支 | 台湾ABBA |
| 滚珠丝杆2 (进刀定位) | 2510*1000L | 高精度、高性能转动丝杆 P5精度。 |  | 台湾ABBA |
| 滚珠丝杆3 (角度丝杆) | 1605*450L | 高精度、高性能转动丝杆 P5精度。 |  | 台湾ABBA |
| 伺服马达1 (进刀伺服) | 1KW | 高性能强力驱动马达， 内置高精密高速度定位传感编码器 | 1台 | 台湾 台达 |
| 伺服马达 驱动器1 (进刀伺服) | 1KW | 高性能强力驱动器， 内置高精密定位模块 | 1台 | 台湾 台达 |
| 伺服马达2 （尺寸定位） | 1KW | 高性能强力驱动马达， 内置高精密高速度定位传感编码器。 | 1台 | 台湾 台达 |
| 伺服马达2 驱动器伺服（尺寸定位） | 1KW | 高性能强力驱动器。 内置高精密定位模块。 | 1台 | 台湾 台达 |
| 伺服马达3 （转角度） | 200W | 高性能强力驱动马达。 内置高精密高速度定位传感编码器 |  | 中德 合资 欧瑞 |
| 伺服马达3 驱动器 （转角度） | 200W | 高性能强力驱动马达， 内置高精密定位模块 | 1套 | 中德 合资 欧瑞 |
| 装夹料 | 多功能大法澜式自动夹头 | 双气式控制 | 1组 | 自制本公司专利 |
| 切割主轴 | 半节式气胀轴 | 气胀轴 | 1组 | 自制 |
|  | ф3＂×1850L | 调质处理，外圆精磨，镀硬铬 | 1支 | 自制， |
| PE管 | 进口PE材料 | 不伤刀片 | 2支 |  |
| 冷却系统 | 气喷式真空发生器 |  | 1组 | 台湾 |
| 尾部支架 | 气压自动顶针 | 重型式尾座 | 1套 | 自制 |
| 刀 轴 |  | 45#钢粹火，外圆精磨 | 1套 | 自制 |
| 主传轴 |  | 45#钢粹火，外圆精磨 | 1套 | 自制 |
| 刀座角度板 |  | 加厚型；45#钢粹火 ，加厚型；45#钢粹火，平面精磨，镀硬铬 | 1件 | 自制 |
| 小拖板 |  | 平面精磨，镀硬铬 加厚型；45#钢粹火，平面精磨，镀硬铬 | 1件 | 自制 |
| 大拖板 |  | 钢制，防变形处理 | 1件 | 自制 |
| 大拖板护罩 |  | 不锈钢板件 | 1套 | 自制 |
| 直线滑轨座 | 450*2300L | 钢制，药物防变形处理。 加重型。 | 1套 | 自制 |
| 直线滑轨座护罩 |  | 风琴式软皮护罩 | 1套 | 台湾 |
| 左右墙板 | 1300*1300*35 | 经过调质防变形处理。 精铣加工。 | 1套 | 自制 |
| 刀座 |  | 加强型 | 1套 | 自制 |
| 尾座 | 重型尾座 | 气动控制 | 1套 | 自制 |
| 轴 承 | 所有轴承 |  | 全机 | 日本KOYO |
| 磨刀装置 | 砂轮式圆刀磨头 |  | 2组 | 自制 |
| 磨刀电机 | 90W感应马达 | 高速、小体积 | 2件 | 台湾 |
| 线性运动系统，润滑系统 |  | 自动供油润滑系统 | 1组 | 组合 |
| 欠气压保护 | 气压开关 |  | 1套 | 台湾 |
| 电磁阀 | 2”电磁阀 |  | 5套 | 亚德克 |
| 空气过滤器 |  | 三点式组合空气过滤器 | 1件 | 亚德克 |
| 报警器 |  |  | 1套 | 台湾 |
| 防护罩 | 全封闭式安全防护罩 | 带有钢化玻璃观望窗 | 1套 | 自制 |
| 油漆 | 进口五十铃白色汽车油漆 |  | 整机 |  |
| 常用工具 | 一般保养工具 |  | 1套 |  |