Гидравлический ключ XQ89/3YC

| Модель | XQ89/3YC |
| --- | --- |
| Диапазон применения главного ключа | 2 3/8"-3 1/2" |
| Диапазон применения удерживающего ключа | 2 3/8"-3 1/2" |
| Крутящий момент на высшей передаче | 0.6~1.1 кН.м |
| Крутящий момент на низшей передаче | 1.8～3.0 кН.м |
| Макс. Крутящий момент | 4.0 кН.м |
| Скорость вращения на высшей передаче | 100 об/мин |
| Скорость вращения на низшей передаче | 30 об/мин |
| Номинальное рабочее давление | 6～10 МПа |
| Макс. давление потока | 2.5 МПа (362.5psi) |
| Номинальный поток гидравлической системы | 80 л／мин (21 галмин ) |
| Габариты：Д×Ш×В (мм) | 650×430 × 550 (мм) (26"×17"×22") |
| Вес при передвижении（включая удерживающий ключ） | 158кг |

Технические параметры ключа XQ89/3YC