MÁQUINA DE TUBO E DUTO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO PURO

Esta máquina é especial para a produção de dutos e tubos de alumínio flexível com folha de alumínio puro ou aço inoxidável sem fios de aço reforçado para vários propósitos. A nossa vantagem é o nosso molde omnipotente com irá poupar em custos de investimento.

I Dados técnicos principais

1.1 Alcance de diametro: 60mm~300mm

1.2 Comprimento de tubo de aluminio: 100-8000mm

1.3 Material adequado: 42-55mm de largura

Folha de aluminio puro: 0.05-0.15 (código 8011, dureza H22)

aço inoxidável, 0.08-0.18mm

1.4 Velocidade de funcionamento: 1-5m/min

1.5 Peso: em torno de 250kg

1.6 Potência do motor principal: 0.75kW

1.7 Sistema de controle PLC, de Japão

1.8 Dimensão: 1200mm x 550mm x 1200mm (máquina principal, excluindo o rack de descarga)

1.9 Dispositivo de concentração de duto: 3000mm x 480mm x 1500mm

II Construção da linha:

2.1 Desbobinador simples

2.2 PLC de Japão

2.3 Material do rolo: aço GCr15, temperado HRC58-62.

2.4 Tipo de corte manual

2.5 Rack de descarga: 2 metros (se precisa de tubo mais longo, tem que ter mais racks)

III Acessórios:

3.1 Molde omnipotente, alcance de diametro de 60-250mm, ajuste livre.

3.2 Fita de aço especial como molde, 20 metros

3.3 Ferramenta especial, um kit

3.4 Óleo lubrificante, uma garrafa

3.5 Dispositivo de contratação de duto

IV Preço

Termo de preço: FOB Shanghai

Pagamento: 30% de adiantamento por T/T, o saldo a ser pago contra a copia de B/L enviada por fax

Tempo de entrega: em 40 dias depois de receber o adiantamento

Preço unitário: EUR 7,550

V Garantia: Um(1) ano desde a data de B/L