Máquina pulidora de cubiertos

Resumen

Estas máquinas están diseñadas para el pulido de las superficies curvadas de cubiertos de acero inoxidable. El proceso de pulido es competido automáticamente después de haber montado la pieza de trabajo. El conductor neumático tiene una estructura simple y bajos costos. Un alto rendimiento al cociente de los gastos se realiza debido a su fiabilidad. Comparando a una máquina con conductor mecánico, estas máquinas tienen la ventaja de la velocidad de trabajo ajustable y recorrer la distancia, una operación más estable, mayor vida útil y reducir los costes de mantenimiento, ect.

Parámetros técnicos principales

Máquina pulidora hidráulica automática (YP-01  YP-04)

| Tipo | YP-01 | YP-04 | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Rueda de pulido | Alpinismo | Eje superior | 2000 | 2800 | r/min |
|  |  | Eje interior | 2000 | 2000 | r/min |
|  | Length | 620 | 620 | mm |
| Mesa de trabajo | La distancia máxima de desplazamiento horizontal | 50 | 50 | mm |
|  | La distancia máxima de desplazamiento vertical | 350 | Manual | mm |
| Motor | Eje superior | 5.5 | 5.5 | KW |
|  | Eje inferior | 5.5 | 5.5 | KW |
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | 1.5-2 | 1.5-2 | Mpa |
| Dimensión (L*W*H) | 2000*1400*1700 | 2000*1400*1700 | mm |
| Peso | 1500 | 1500 | kg |

Máquina pulidora neumática automática  (QP-S. QP-K)

| Tipo | QP-S QP-K |
| --- | --- |
| Velocidad de rueda (r/min) | 1800-2000 2800-3000 |
| Motor del husillo (KW) | 5.5 |
| Presión de aire comprimido (M pa) | 0.4-0.5 |
| Dimensión (L*W*H mm) | 1400*800*1200 |
| Peso (kg) | 800 |

Máquina pulidora vibrante  (VFM300)

| Tipo | VFM300 |
| --- | --- |
| Volumen (L) | 300 |
| Potencia del motor (KW) | 3.7 |
| Altura de salida (mm) | 950 |
| Dimensión (L*W*H mm) | 1450*1450*1360 |
| Peso neto (kg) | 800 |

Precio

El precio se basa en FOB puerto China.

La forma de pago es lo que se paga el 40% como de depósito por T/T, y luego se paga el saldo por L/C después de recibir la copia del conocimiento de embarque.

El plazo de entrega es de 60 días después de recibir el depósito.

Precio unitarior

| Máquina pulidora hidráulica automática YP-01 | USD1000 |
| --- | --- |
| Máquina pulidora hidráulica automática YP-04 | USD2000 |
| Máquina pulidora neumática automática QP-S/K | USD3500 |
| Máquina pulidora vibrante VFM-300 | USD4,000 |

Garantía: un año desde la fecha del conocimiento de embarque.