ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- TIPO DE MODULO

El modulo tipo de ser construido completamente en fabrica, el cual será trasladado vía Barco hasta destino. Dado lo anterior la modulación debe ser tal que pueda ser cargado en contenedores del tipo Open Top, para esto podemos modificar algunas medidas si es necesario.

- CANTIDAD DE MODULOS

Inicialmente serán 15 módulos iguales

- ESTRUCTURA DE MODULOS

Las estructuras deben ser resistentes al movimiento de los módulos en camiones, soportar ser levantados con grúas para contenedores y grúas para ser colocadas en su lugar final. Además resistir el movimiento del modulo de lugar.

- AISLACION TERMICA

Los muros y cielo de modulo debe ser inyectados con aislación del tipo  poliuretano

- VENTANAS

Las ventanas deben ser marcos de PVC  con vidrios Termo panel

- AIRE ACONDICIONADO

Cada modulo debe considerar aire acondicionado Frio/ Calor

- PUERTA ACCESO

La  puerta de acceso debe con chapa tipo Hotel con tarjeta y de buen estándar

- PISO DE DORMITORIO

El piso debe ser  del tipo piso flotante de mínimo 5 mm de espesor

- PISO Y MUROS DE BAÑO

El piso y muros de baños deben ser  de tipo Porcelanato en palmetas de 40 x 40  cm como mínimo o algún tipo de piedra de buen nivel ( por ejemplo mármol)

- ARTEFACTOS DE BAÑO

Deben ser de buen estándar Tipo Roca, debe considerar Ducha, WC, Vanitorio  según dimensiones de plano adjunto.  Además considerar termos eléctricos por cada modulo.

- REVESTIMIENTO EXTERIOR DE MODULO

El  revestimiento exterior debe ser del tipo imitación madera según ilustración adjunta

- PISO DE TERRAZA

El  piso de terraza debe ser imitación Madera  según muestra ilustración