Máquina de injeção para selo de espuma

I Características

Display digital, controle PLC para trabalhos automáticos;
Medição precisa com sistema de controle de temperatura de materiais;
Tanque de material equipado com a mistura stepless;
Cabeça de injeção ajustável;
Mesa de trabalho rotativo de eixo X-Y, adequada para formas redondas, retangulares e quadradas;
Amplamente utilizada para filtro de ar de carro e filtros industriais.

II Configuração principal

- O tanque é feito de aço inoxidável de tres camadas com o sistema de mistura automático e sistema de ajuste de temperatura.

- A bomba de material importada com a medicação de alta precisão e baixa velocidade e o display digital.

- A cabeça de injeção tem três funções que são injeção, reciclagem e limpeza, sem avançar ou atrasar o trabalho. O sistema de limpeza automático é controlado por PLC.

- O molde fixado na mesa de trabalho, que é movido automáticamente pela injeção de diferentes formas de peças de trabalho.

III Dados técnicos principais

- Capacidade de fluxo: 5-15g/s (com base na taxa de A:B = 100: 25-35)

- Curso de movimento da cabeça de injeção: 450mm

- Tamanho de trabalho máximo: 400x300mm (comprimento x largura), 350mm (diâmetro para a forma redonda)

- Velocidade de movimento da mesa de trabalho: 2-10m/min

- Potência do motor: 8kw, 380V, 50Hz, Trifásico

- Dimensão: 1500x2000x2100mm (C x L x A)

- Peso: 1000kg

IV Preço

Termo de preço: FOB CHINA

Tempo de entrega: 30 dias depois de receber o depósito

Termo de pagamento: 30% de depósito por T/T, o saldo a ser pago por T/T contra a cópia de B/L.

Preço unitário:

V Garantia: Um ano desde a data no B/L.