Máquina de embalagem termoformagem a vácuo ZG-420

(Configuração principal)

| Parâmetros técnicos principais |
| --- |
| Modelo | ZG-420 |
| Largura de filme superior (mm) | 400 |
| Largura de filme inferior (mm) | 422 |
| Diâmetro máximo de rolor(mm) | Rolo superior de 400mm /rolo inferior de 350mm |
| Profundidade de formação (mm) | 30 |
| Diâmetro de núcleo (mm) | 75 |
| Tipo de embalagem | Vácuo & Gás |
| Filme | Flexível/ Semi-rígido/ Rígido |
| Potência elétrica | Depende do pais (Precisa ser confirmado) |
| Alimentação de filme | Automática e disponível para o filme de cores e branco |
| Peso da máquina(kg) | 1900kgs Aprox. |
| Dimensão geral da máquina | 5000X 900X1700mm |
| Peças elétricas principais: |
| Controlador de tela tátil | Omron |
| PLC | Omron |
| Motor servo e driver | Panasonic |
| Contactor | Schneider |
| Válvula de solenoide | MAC |
| Cilindro pneumático | SMC |
| Filtro de ar | SMC |
| Célula fotoelétrica para filme pré-impresso | SICK |
| Bomba de vácuo | BUSCH (200m³ /hr; embutido) |
| Modelo da bomba de vácuo | BUSCH R5-0202D |
| As peças elétricas principais são importadas de Japão e Europa |
| Estrutura da máquina principal: |
| Corpo da máquina principal | Aço inoxidável |
| Material do molde | Alumínio recoberto de teflon |
|  | Refrigeração a água |
| Tamanho de molde | De acordo com os requisitos do cliente |
| Corrente | REGINA |
| Rolo de filme superior | Eixo pneumático (Freio mecânico) |
| Rolo de filme inferior |  |
| Impressora de código | Impressora automática |
| Sistema de corte | Corte e puncionagem horizontal |
| Dispositivo de corte longitudinal | Corte vertical por roda |
| Transportador de descarga | 1000mm de comprimento |
| Sistema de reciclagem de sucata | Tipo de rebobinagem de enrolamento |
| Preço da máquina: | FOB NINGBO USD55000 |
| Equipamentos Opcionais: |
| 1) Eixo pneumático com sistema de freio a tensão de pó magnético |
| 2) Dispositivo de enchimento automático pedido pelos produtos |
| 3) Medida de peso 4) Rotulagem 5) Detetor de metais |
| 6) Bomba de vácuo BUSCH (100-1000m³ /hr. Modelo diferente; custos diferentes) |
| Outros: |
| Pagamento：30% T/T com antecedência, 70% T/T antes da expedição; depois do teste & inspeção pelo cliente |
| Tempo de entrega: 90dias após a recepção do depósito de 30% por T/T |
| Embalagem: Caixa de contraplacado para exportação |
| Garantia: 1 ano após a data de expedição |
| Instalação: Treino ou formação dos trabalhados do comprador na fábrica do vendedor, ou instalação da máquina no local de trabalho do comprador. Comprador deverá suportar os custos com (visto, passagem aérea, alimentação, hotel e despesas diárias) |
| Valido: 50dias |

Contacto: Gary

Data: