Máquina de corte circular

I Sumário

A máquina de corte equipada com dois rolos de corte [cortador] e a prensagem, o sistema de alimentação é pneumático. A máquina pode cortar folhas metálicas em formato circular de uma só vez automaticamente, poupando trabalho e com elevada eficiência

II Tipo: W1250-4

III Dados técnicos principais

1- Espessura de corte: max. 4mm

2- Diâmetro circular de corte: 200-1250mm

3- Velocidade de corte 10m/min

4- Tamanho do cortador: Diâmetro 80mm. Espessura 25mm

5- Materia prima do cortador: 6Cr52Si

6- Tamanho de cilindro pneumático100 x 300mm [diâmetro x comprimento]

7- Potência do motor: 1.6kw

8- Peso: 1.1 ton

IV Características

- Interruptor de controlo: Transferência automática / manual. Quando cada sistema da máquina está pré-definido como pronto, pode então usar o modo automático que irá completar o trabalho de corte automaticamente. Quando está apenas a testar a máquina, é sugerido o modo manual.

- Sistema de prensagem: Tecnologia de auto-bloqueio para fixar a folha para corte. A zona de prensagem é uma peça de alta fricção, prevenindo o deslocamento da peça de trabalho durante o corte.

V Preço

Termo de preço: FOB China.

Pagamento: 30% de depósito por T/T, o saldo por L/C irrevocável na vista

Tempo de entrega: em 15 dias depois de receber o L/C

Preço unitário: USD 1000

IV Garantia: um ano desde a data de B/L