Máquina para fabricar manteles de mesa de PVC
I Resumen

Nuestra máquina para fabricar manteles de mesa de PVC se basa en la tecnología de Japón, con ciertas modificaciones durante la práctica del usuario, puede lograr la misma productividad y tecnología a la popular en el mundo ahora. La productividad es aproximadamente dos veces más que las máquinas normales, así que el coste de mano de obra, costo de consumo de energía puede ahorrar mucho que antes.

II Pincipal técnica y consumo de energía
A) Modelo BT-1900
Conveniente para el mantel con 1610-1880mm de ancho, el producto final puede ser PVC encaje, estilo Crochet con o sin el dorado oro/astilla según sus requisitos.
1. Capacidad eléctrica: 10KW, 380V, 50Hz, 3 fases
2. Requerimiento de gas: 2.1 LPG, 22-35kg/hora, con la presión de 0.08-0.15Mpa

2.2 Gas natural, 35-60m3/hora, con la presión de 0.09-0.16Mpa
3. Enfriamiento por agua: 2-3.5m3/hora, con 0.3Mpa y la presión arriba
4. Área ocupada: 10000 x 5000 mm
B) Modelo BT-1600
1. Capacidad eléctrica: 9KW, 380V, 50Hz, 3 fases
2. Requerimiento de gas: 2.1 LPG, 9-25kg/hora, con la presión de 0.08-0.15Mpa

2.2 Gas natural, 15-40m3/hora, con la presión de 0.09-0.16Mpa 
3. Enfriamiento por agua: 2-3.5m3/hora, con 0.3Mpa y la presión arriba
4. Área ocupada: 9000 x 4500 mm
III Precio
Base del precio: FOB Shanghai, China.
Plazo de entrega: 100 días de trabajo después de recibir el depósito
Forma de pago: se paga el 30% por T/T como depósito, y luego se paga el saldo por T/T después de recibir la copia del conocimiento de embarque.
Precio unitario: BT-1900 USD85,750

BT-1600 USD77,200
Nota: el precio arriba es para la máquina, solamente no se incluye el rodillo (moldes) y el costo del servicio post-venta.
Especificación del rodillo para la opción

| Tamaño del mantel | Diámetro del rodillo | Posición | Productividad | Precio unitario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 137×137CM±2CM | Ø880mm±10mm | 2 pcs | 125--145 pcs | USD13,650 |
| Ø137CM±2CM | Ø880mm±10mm | 2 pcs | 125--145 pcs | USD13,650 |
| 152×152CM±2CM | Ø980mm±10mm | 2 pcs | 125--145 pcs | USD14,200 |
| Ø152CM±2CM | Ø980mm±10mm | 2 pcs | 125--145 pcs | USD14,200 |
| 137×182CM±2CM | Ø1160mm±10mm | 2 pcs | 110--130 pcs | USD15,080 |
| 182×182CM±2CM | Ø1160mm±10mm | 2 pcs | 110--130 pcs | USD15,880 |
| Ø182CM±2CM | Ø1160mm±10mm | 2 pcs | 110--130 pcs | USD15,880 |
| 152×228CM±2CM | Ø730mm±10mm | 1 pcs | 40--60 pcs | USD11,120 |
| 152×264CM±2CM | Ø850mm±10mm | 1 pcs | 40--60 pcs | USD13,650 |
| 50CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 3 pcs | 450m--540m | USD14,850 |
| 50CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 2 pcs | 300m--360m | USD13,850 |
| 70CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 1 pcs | 140m--190m | USD10,800 |
| 80CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 1 pcs | 140m--190m | USD10,800 |
| 90CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 1 pcs | 140m--190m | USD10,800 |
| 100CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 1 pcs | 140m--190m | USD11,120 |
| 110CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 1 pcs | 140m--190m | USD11,120 |
| 120CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 1 pcs | 140m--190m | USD11,120 |
| 137CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 1 pcs | 140m--190m | USD11,120 |
| 152CM±1CM×_ | Ø830mm±10mm | 1 pcs | 140m--190m | USD12,700 |
| 182CM±1CM×_ | Ø1050mm±10mm | 1 pcs | 160m--220m | USD16,680 |

Nota: 1- El tamaño en rojo se puede utilizar para tipo BT-1900, y otros se puede utilizar para el tipo BT-1600
     2- El rodillo (molde) está hecho de cobre con la capa de la galvanización, se puede ser utilizado para más de 15 años normalmente.
     3- El molde se puede personalizar según su dibujo.
Otros equipos relevantes

| Sr. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mezclador de material hidráulico (acero inoxidable) | 18.5kw 3X2M | USD17,460 | Adecuado para 3 líneas |
| 2 | Levantador de material automático de tipo pórtico | 3.75kw 5X2M | USD4,760 |  |
| 3 | Barril de transferencia de material | 350kg | USD950 | 2 unidades para cada línea |
| 4 | Tanque de mezcla de acero inoxidable | 900X800mm (D x H) | USD1,900 | 2 unidades |
| 5 | Carretilla para material | - | USD240 |  |
| 6 | Carretilla para rodillo | - | USD310 |  |
| 7 | Grúa manual | 1Ton | USD190 |  |
| 8 | Compresor de aire | 1MPa | USD950 |  |

Apoyo técnico y servicio post-venta
1- Suministraremos la tecnología libre servicio incluyen material, proceso, máquina, operación de rodillo y mantenimiento, hasta que el usuario puede producir el mantel de buena calidad
2- Podemos suministrar entrenamiento aquí en nuestra planta, también podemos enviar nuestro técnico a la planta del usuario para la instalación, entrenamiento. El costo de los redondos tales como boleto de avión, costo de visa, seguros, costo de mano de obra y costo de alojamiento en su local deben nacer por usuario.
Fotos para su referencia
Rodillo personalizada
Después del recubrimiento galvanizado
Producción de mantel de 1200mm
Producto terminado