# Цена на QT6-15 производственную линию

| No | Наименование | Спецификация | Цена за единицу× количество | Фотографии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Дозирующее устройство |
| 1 | 45 тонн силос для хранения цемента (для справки, не входит в общую цену ) | Производительность | 45 тонн | Предоставлен клиентом |  |
|  |  | Диаметр бака | 2,2 м |  |  |
|  |  | ТОлщина бака | 5 мм |  |  |
|  |  | Общая высота | 11 м |  |  |
| 2 | Винтовой конвейер (для справки, не входит в общую цену ) | Диаметр (мм) | 219 мм | 2200×1 штук |  |
|  |  | ТОлщина стенки (мм) | 8 мм |  |  |
|  |  | Производительность обработки (м3/ч) | 34tм3/ч |  |  |
|  |  | Мощность (квт) | 5,5 квт |  |  |
| 3 | Весы для цемента (для справки, не входит в общую цену ) | Объем весового бункера | 0,4 м3 | 1300×1 штук |  |
|  |  | Точность дозирования | ±1％ |  |  |
|  |  | Макс. Вес порошкового материала | 500 кг |  |  |
|  |  | Макс. Вес воды | 180 кг |  |  |
| 4 | PL1200 Установка для дозирования бетона | Емкость весового бункера | 1,2 м³ | 7900×1 штук |  |
|  |  | Емкость резервного бункера | 3×3м³ |  |  |
|  |  | Производительность | 60 м³/ч |  |  |
|  |  | Макс. вес | 2000 кг |  |  |
|  |  | Категория дозирования | 3 |  |  |
|  |  | Размер（Д×Ш×В) мм | 8390×2000×2800 |  |  |
| 5 | JS500 Смеситель для бетона | Входная мощность | 800 Л | 6600×1 штук |  |
|  |  | Выходная мощность | 500 Л |  |  |
|  |  | Производительность | ≥25м3/ч |  |  |
|  |  | Макс. Оригинальный диаметр материала | 80/60 мм |  |  |
|  |  | Скорость вращения вала для перемешивания | 2*8 об/мин |  |  |
|  |  | Размер (Д×Ш×В) мм | 3030×2300×2800 мм |  |  |
|  |  | мощность | 24,75 кВт |  |  |
|  |  | Вес | 4000 кг |  |  |
| 6 | Ленточный конвейер | Длина | 6 м | 1500x1 штук |  |
|  |  | Ширина | 50 см |  |  |
|  |  | Мощность | 1,1 квт |  |  |
| Ⅱ、Forming Section |
| 7 | Машина для производства блоков | Машина для производства блоков | 1 шт | 39479×1 штук |  |
|  |  | Гидроагрегат | 1 шт |  |  |
|  |  | Блок управления PLC | 1 шт |  |  |
|  |  | Поддонная машина для подачи материала | 1 шт |  |  |
|  |  | Блочная уборочная машина | 1 шт |  |  |
|  |  | Запасные части и инструменты | 1 шт |  |  |
|  |  | Пресс-форма | 1 шт |  |  |
| Ⅲ. Часть передачи |
| 8 | Оборудование для передачи | Автоматический штабелер для блоков | 1 шт | 5400×1шт |  |
|  |  | Ручная гидравлическая тележка | 2 шт |  |  |
| Общая цена FOB Циндао | 60879USD |
| Контейнер: Оборудования No.4~8 требуют 2×40 -футовый контейнер(40HQ) |
| IV. Опциональные аксессуары |
| 9 | Система для подачи цветов | Система для подачи цветов | 1 шт | 6500x1 шт | Опциональный( для брусчатки со цветами) |
|  |  | Транспортерная лента | 1 шт |  |  |
|  |  | JQ350 Смеситель | 1 шт |  |  |
| 10 | Поддон | ПВХ поддон / бамбуковый поддон | 940x830x25 мм | 1200 шт |  |
| 11 | Дополнительная форма | Форма блоков | 1 шт | 2600USD | (включая пустотелый блок,твердый блок) |
|  |  | Форма брусчаток | 1 sшт | 2900USD | (включая все виды брусчаток, блокировки, бордюрного камня) |

QT6-15 Параметры главной машины

| Размер главной машины | 850×2200×2850 мм | Мощность главной машины | 32 кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь формирования | 800×600 мм | Сила вибрации | 45 КН |
| Период формирования | 15-25 с | Модель смесителя | JS750 |
| Вес главной машины | 11,5 тонны | Площадь завода | 200㎡ |
| Размер поддона | 940×830×20/25 мм | Обычное Потребление воды | 8 тонн/каждый день |

Список обычных производительностей блоков и брусчаток

| Размер(ДxШxВ) | шт/форма | шт/ час | Шт / 8 часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 400X100X200 | 12 | 2160-2520 | 17280-20160 |
| 400X150X200 | 8 | 1440-1920 | 11520-15360 |
| 400X200X200 | 6 | 1080-1260 | 8640-10080 |
| 400X250X200 | 4 | 720-840 | 5760-6720 |
| 230x110x70 | 30 | 5400-6300 | 43200-50400 |
| 200X100X60 | 24 | 4320 | 34560 |
| 200X163X60 | 9 | 1620 | 12960 |
| Можно производить все виды пустотелых блоков, твердых блоков и брусчаток, широко используется в строительстве, дорожных отмосток, площадей, садов, озеленении, городских строительствах и т.д. |

# Основные сырья

# Стресс и прочность: 10-15 МПА(для увеличения прочности, будет нужно менять дизайн смеси)

| No | Наименование | Пропорциональный коэффициент | Образец |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | цемент | 10% |  |
| 2 | песок | 30% |  |
| 3 | щебень | 60% |  |