Wuhan Zeqi Plastic Machinery Product Co., Ltd

7-ое приложение к контракту на сбыт высокоскоростную линию для производства труб высокой эффективности SJ65/33-GF110PE.PPR

Область приспособления: Φ20-Φ110

Основная конфигурация производственной линии:

- SJ-65/33Одношнековый экструдер                          1шт

- SJ-25/22Одношнековый экструдер                          1шт

- Экструзионная головка Φ20 25 32 40 50 63 ，75 90 110        1 набор

- Ваккумная машина для подачи материалов, сушилка                            1набор

- GF110 Ваккумная коробка для определения диаметров                             1шт

- GF110 Водяной бак                               1шт

- GF110 Тягач(гусеничный)                       1шт

- GF110 Бесстружковая машина для резки             1шт

- GF110 Поворотная эстакада                                1шт

Вот ниже технологический процесс:

- SJ-65 Одношнековый экструдер

- Для изготовления шнеков и барабана машины заимствовали немецкую технологию, иметь высокий объем экструзии,  низкую температуру расплавов и хороший пластифицированный эффект и широкий диапазон применения и обработки материалов.

- INVT векторный частотно-преобразовательный регулятор скорости с государственным знаком качества.

- CHINT контактор.

- Барабан машины：38CrMoALA азотистая обработка, принудительный водоохладительный участок для подачи материалов.

- Шнек: 38CrMoALA азотистая обработка, BM+шунтовой барьерный тип.

- Для зубчатых колес редукционной коробки используем твердую шлифовку поверхности, высокий крутящий момент, низкий шум, внешняя охладительная циркуляционная система.

Японский Omron интеллигентный цифровой инструмент контроля температуры，10-районный контроль, цифровой счетчик оборотов.

Технические параметры

  - Диаметр шнека: Φ65 мм

  - Отношение длины и диаметра шнека: 33∶1

  - Участок нагревания барабана: 5 участков

  - Мощнеость нагревания барабана машины: 20 квт

  - Охладительный способ: автоматический воздушно-охлаждаемый 5×0,25 квт вентиляторов

  - Мощность главной машины: 45 квт

  - Мощность двигателя: Y225-4

  - Объем экструзии: 50-150 кг/ч

  - Высота центра: 1000 мм

  - Система управления: Часть управления данной линии разработана и изготовлена нашей компанией, используя интеллигентный инструмент контроля температуры, 10 районов контроля, главный двигатель использует частотно-преобразовательный контроль регулирования скорости, характеристики стабильные и надежные, может высокоскоростно экструдировать трубы PP-R.

- SJ-25 Одношнековый экструдер（Для соэкструзиционной линии идентификации）

    - Для изготовления шнеков и барабана машины заимствовали немецкую технологию.

    - HAICHUANG интеллигентный инструмент контроля температуры с 4-районными контролями, CHINT электроприбор.

    - Барабан: 38CrMoALA азотистая обработка.

    - Шнек: 38CrMoALAазотистая обработка.

Параметры

- Диаметр шнека: 25 мм

- Отношение длины и диаметра: 22∶1

- Мощность приводного двигателя: 1,5 квт

- Экструзиционная головка

    - Для изготовление заимствовали немецкую технологию.

    - С соэкструзиционной функцией цветной полос.

    - Для основных деталей используем высококачественную легированную сталь.

    - Полировонная обработка поверхности проходных каналов

Технические параметры

- Подходит для диаметра труб: Φ20-110

- Участок нагревания: 3 участка

- Нагревательная мощность: 7 квт

- Вместе с машиной литейный стержень пресс-формы, которая для формирования внешней формы （Φ20 25 32 40 50 63  75  90  110）

- Втулка для определения диаметра вместе с машиной（Φ20 25 32 40 50 63  75  90  110）

- Ваккумная машина для подачи материалов, сушилка

- Ваккумная коробка для определения диаметров

    - Ваккумное высокоскоростное установочное устройство.

    - Электрическая установка для регулировки длины, трёхмерная регулировка.

    - Корпус бака из нержавеющей стали

    - Сильное охлаждение орошением.

    - Автоматическая установка для контроля температуры и уровня воды.

    - С фильтром.

Технические параметры

В данной машине были установлены ваккумный насос, водоотливный насос, реализуя отделение функций, автоматический баланс водоотвода, добавления воды.

- Диапазон оеределения диаметра: Φ20——Φ110

- Высота центра: 1000mm（регулируемая）

- Длина ваккумного бака: 6000 мм

- Мощность ваккумного насоса: 4 квт

- Скорость вытяжки: 180 м3/ч

- Степень вакуума: 0,06 мп

- Спрысковой водяной насос: 4 квт

- Мощность подвижного двигателя: 0,75 квт

六： Охладительный водяной бак

  - Корпус бака из нержавеющей стали

  - Автоматическая установка контроля уровня воды

Технические параметры

- Длина водяного бака: 6000 мм

- Высота центра: 1000 мм(регулируемая)

# 七、 Тягач

    - Гусеничный пневмотический тягач

    - INVT векторный частотно-преобразовательный регулятор скорости

    - Синхронное управление

Технические параметры

- Подходит для диаметра труб: Φ20——Φ110

- Длина контактирования: 1,5 м

- Тяговая скорость: 0,5-12 м/мин

- Тяговое усилие: 12000 Н

- Мощность двигателя: 3 квт

# 八、 Пневматическая бесстружковая машина для резки

  - Автоматическая циклическиая резка

  - Специальный двигатель для резки 0,25 квт

  - Пневматический зажим

  - нож-пила из твёрдого сплава

Технические параметры

- Диапазон резки: Φ20——Φ110

- Скорость резки: ≤3,8 м/мин

- Частота резки: ≤2,5 раза/мин

# 九、 Поворотная эстакада

  - Данная машина автоматически перевернуть и подать материал цилиндром, после мерной резки кантовательныо укладывать готовые трубы, и в то же время проверить и упаковать на склад.

Примечание：диапазон производства PPR труб    ￠20-63    диапазон производства PE80 труб ￠20-110

Для каждой спецификации оснастить 2 стержень, 6 шт втулок для определения диаметра PPR  9 шт втулок для определения диаметра PE

# Text boxes

Экструдер

Тягач

бак для охлаждающей воды

Ваккумный бак

Соэкструзиционная пресс-форма

Машина для резки

Поворотная эстакада

Проверка и сдавать что на склад

Соэкструзиционная машина