Двухцветная флексографская печатная машина

Характеристики :

Данная машина подходит для печати таких упаковочных материалов, как полиэтиленовый, полипропиленовый полиэтиленовый пакет, целлофан и бумага в рулоне и т.д. И это идеальная печатная машина для производства бумажных упаковочных пакетов для пищевых продуктов, пакетов с ручками для супермакетов, пакетов типа майка, пакетов для одежд и т.д.

Особенности:

1.Удобна в управлении и имеет точный регистр цвета.

2.Счетчик может быть настроен на нужное количество копий. Машина останавливается автоматически, когда установленное количество было достигнуто или если подача материала прекращается.

3.Двухцветная флексографская печатная машина вручную поднимает и опускает цилиндрпечатной ыормы. Краски автоматически перемешиваются и смешиваются после подьема.

4.Типографская краска равномерно распределяется по рифленой поверхности цилиндра для последовательной окраски.

5.Наша надежная система сушки согласована с высокой скоростью вращения, которая автоматически прекращается когда машина останавливается.

6.Регулируемое устройство регистра на 360 градусов работает непрерывно.

7.Импортное устройство регулирования частоты точно регулирует скорость вращения двигателя и может быть отклалибровано для различных скоростей печати.

8.Кнопка прерывателя и остановки расположены на опорной плите и на устпойстве подачи материала, что является удобным в процессе установки пластины.

8. Кнопка прерывателя и остановки расположены на опорной плите и на устройстве подачи материала, что является удобным в процессе установки пластины.

Основные технические характеристики

| Модель машины | YT-2600 | YT-2800 |
| --- | --- | --- |
| Макс. Ширина печатных материалов | 600 мм | 800 мм |
| Макс. Ширина печати | 560 мм | 760 мм |
| Длина используемого материала | 191-914 мм | 194-914 мм |
| Макс. Диаметр материала в рулонах | 450 мм | 450 мм |
| Скорость печати | 5-50 м/мин | 5-50 м/мин |
| Толщина печатной пленки(в том числе двухсторонние клей) | 2,38 мм | 2,38 мм |
| Общая мощность | 8 квт | 10 квт |
| Вес машины | 1800 кг | 2000 кг |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 2300*1860*2145 мм | 2300*2060*2145 мм |
| Модель машины | YT-21000 |  |
| Макс. Ширина печатных материалов | 1000мм |  |
| Макс. Ширина печати | 960мм |  |
| Длина используемого материала | 191-914мм |  |
| Макс. Диаметр материала в рулонах | 450мм |  |
| Скорость печати | 5-50м/мин |  |
| Толщина печатной пленки(в том числе двухсторонние клей) | 2,38мм |  |
| Общая мощность | 12 квт |  |
| Вес машины | 2200 кг |  |
| Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 2300*2260*2145 мм |  |

Производственная линия:

Образцы:

Сертификаты:

Наша упаковка:

1). Условия поставки: FOB Циндао.

2). Условия платежа: 30% от общей суммы в контракте должна быть оплачена Покупателем через T/T как аванс, надо оплатить 70% баланса от общей суммы через T/T до отправки при подготовке товаров.

3).мини заказ: 1 шт

4).Срок доставки: За 30 дней после получения аванса.

5).Упаковка: в деревянном ящике

6).Срок гарании: один год

7).Срок действия цены: 3 месяца!

8).Продавец согласен послать одного инженера к Покупателю на завод для установки в соответствии с просьбой Покупателем, но Покупатель несет ответственность за все расходы,   такие как авиабилет, отель и расходы по питанию, (в течение одной недели), после 7 дней, Покупатель должен оплатить инженеру 80 USD / день в качестве приплаты.