ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1-го  ПАССАЖИРСКОГО  ЛИФТА

Приложение L1.

Основные данные

Тип лифта...........................................…….	PW 18/10-19 KONE3000 SMonoSpace

Грузоподъёмность .	1350 кг / 18 чел.

Скорость.............................................…….	1,0 м/с

Высота подъёма.............................………..11.05 м

Количество остановок/дверей..........……...4 / 4

Кабина	GMCD (flexible)

- количество выходов	один

- размеры (ширина х глубина х высота) .	1300 x 2280 х 2280 мм

- облицовка боковых стен.	Нерж сталь ST4

- задняя стена ……..	Гравир Нерж сталь ST32S

- облицовка передней стены	Нерж сталь ST4

- поручни.	один, на задней стене круглые из шлифованной нерж. cтали HR24

- освещение	Ceiling LF70 ST4

- покрытие пола ..	мрамор белый

- опции кабины.	инфракрасный занавес, вентилятор

Двери кабины

- тип	автоматические, телескопического открывания

- облицовка	Нерж сталь ST4

Этажные двери

- тип	автоматические, телескопического открывания

- чистая ширина x высота	1200 x 2100 мм

- облицовка ..	Нерж сталь ST4

- система безопасности	электромеханическая система безопасности

Система управления

- тип	микрокомпьютерная, с частотным регулированием

- система управления.	одиночная - симплекс, FC

-спецрежим.	нет

Сигнализация

- панель управления кабины	одна, KDS 290 цифровой индикатор положения кабины, кнопки и

диспетчерская связь, кнопка закрывания дверей, гонг прибытия лифта на этаж

- сигнализация на этажах	кнопки вызова LCS 290, гонг прибытия лифта на основной этаж, указатель HI 290 положения кабины на всех этажах

Система привода/Механизм

тип привода .	канатный, безредукторный, EcoDisc(

- параметры напряжения/тока	380/220 V,  50 Hz

- расположение	в шахте

Машинное помещение .	нет

Шахта

- материал	железобетон

- ширина x глубина	2185 х 2850 мм

- приямок, верхнее пространство	1430,   3850 мм