第一个客用电梯技术规格

附件 L1.

主要数据

电梯类型...........................................…….	PW 18/10-19 KONE3000 SMonoSpace

载重量 .	1350 kg / 18 人

速度.............................................…….	1.0 米/秒

提升高度.............................………..11.05 м

停止次数/门的数量..........……...4 / 4

轿厢	GMCD (flexible)

- 出口数量	1个

- 尺寸 (宽 х 深 х 高) .	1300 x 2280 х 2280mm

- 侧壁镶面材料.	不锈钢 ST4

- 后壁 	雕刻不锈钢 ST32S

- 侧壁镶面材料.	不锈钢 ST4

- 扶手.	1个, 在后壁上，圆的 ，由哑光不锈钢 HR24制作

- 照明设备	Ceiling LF70 ST4

- 电梯底板 ..	白色大理石

- 轿厢选项.	红外幕帘, 风扇

轿厢门

- 类型	自动的, 伸缩式打开

- 镶面材料	不锈钢 ST4

楼层门

- 类型	自动的, 伸缩式打开

- 净宽 x 高	1200 x 2100 mm

- 镶面材料 ..	不锈钢 ST4

- 安全系统	机电安全系统

控制系统

- 类型	微型计算机的, 带 频率调节

- 控制系统.	单个的 - 单体（形）, FC

-特殊模式.	没有

信号装置

- 轿厢控制面板	1个, KDS 290轿厢状态数字显示器 , 按钮以及

电话调度, 关门按钮，电梯到达楼层提示音

- 楼层上的信号装置	电梯按钮 LCS 290, 电梯到达专门的楼层的提示音, 轿厢在所有楼层的状态的指示器 HI 290

驱动系统/机械装置

驱动类型 .	绳索的,无减速器的, EcoDisc(

- 电压/电流参数	380/220 V,  50 Hz

- 位置	在井道内

机器间 .	无

井道

- 材质	钢筋混凝土

- 宽度 x 深度	2185 х 2850 mm

- 地坑, 上面的空间	1430,   3850 mm