# Proyecto

##### para

Máquina granuladora de lecho fluidizado FL-300

&

Secador de lecho flidisado GFG-300

BY

Jiangsu Xianfeng Drying Engineering Co., Ltd

China

Máquina granuladora de lecho fluidizado

Máquina granuladora de lecho fluidizado FL-300

Parámetros técnicos：

| Artículo | Unidad | Parámetros |
| --- | --- | --- |
| Diámetro del contenedor | mm | 1600 |
| Volumen del contenedor | L | 1000 |
| Capacidad | Kg/lote | 150-350 |
| Potencia del ventilador | kW | 30 |
| Calentador eléctrico | kW | 90 |
| Cantidad de aire comprimido | M3/min | 2.0 |
| Presión de aire comprimido | MPa | 0.6 |

Piezas detalladas：

| Nombre | Especificación | Material y tipo | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de la máquina principal | filtración (cámara alta) ： polvo quitar y con temblor del cilindro, sistema de filtrado | SUS304 Brida δ = 16 Máquina principal δ = 3mm Sistema de granulación incluye bomba peristáltica, secador de aerosol | Xianfeng |
|  | Middle chamber SUS304 With spray nozzle(two fluid), peristaltic pump |  |  |
|  | Una carretilla: SUS304 |  |  |
|  | Elevación superior del cilindro de aire section：2 y globo compensador aire sellado |  |  |
|  | Cámara de aire ：with aire entrada ajustar aleta de aire, filtro de entrada de aire y calefacción, drenaje |  |  |
|  | Soporte: acero inoxidable SUS304 |  |  |
|  | Sellado ：caucho de silicona |  |  |
|  | Punto de temperatura：uno de entrada，uno de salida |  |  |
| Calentador de aire y sistema de filtrado de aire de entrada | Calentador eléctrico | 90 kW | Xianfeng |
|  | Tapa | SUS304 | Xianfeng |
|  | Filtro de media primaria y HEPA | Pantalla, telas no tejidas, | Xianfeng |
| Entrada de aire y sistema de escape de aire | Ventilador de tiro (separado instalado con la máquina principal) | (1) Volumen de viento operación manual; (2) Potencia del motor 30 Kw | Buy from market |
|  | Silenciador | ruido≤80 decibeles, de acero al carbono | Xianfeng |
|  | Conducto de aire de entrada con la aleta del aire de entrada | SUS304 δ=2 mm | Xianfeng |
|  | Conducto de escape | SUS304 δ=1.5mm |  |
|  | Conducto de salida de aire | conducto：acero carbono δ=1.5mm | Xianfeng |
| Sistema de control | gabinete de control | Acero inoxidable | Xianfeng |
|  | Piezas eléctricas principales | Relé eléctrico, interruptor de aire y así sucesivamente | Siemens |
|  | instrumento de indicación | Amperímetro, el voltímetro, el sensor de temperatura | Comprado desde el mercado |
|  | Elemento neumático | cilindro, bloque del colector, barómetro | Comprado desde el mercado |
|  | PLC |  | Siemens |
|  | Pantalla táctil |  | Siemens |
| Filtro de mangas |  | Con la fibra antiestática, liberación uniformidad electricidad estática, aparece ninguna chispa, seguridad en la producción | Xianfeng |
| Ventana de visualización | Vidrio templado | Para observar el interior condición material | Xianfeng |

Piezas de repuesto

| No | Nombre | Tipo | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tira de sellado |  | set | 1 |
| 2 | Tubo de aire comprimido | Ф10 | metro | 10 |

Secador de lecho flidisado

Secador de lecho flidisado GFG-300

Parámetros técnicos：

| Artículo | Unidad | parámetros |
| --- | --- | --- |
| Capacidad de alimentación | kg/lote | 200-300 |
| Potencia del ventilador | KW | 30 |
| Consumo de vapor | kg/h | 400 |
| Consumo de aire comprimido | M3/min | 0.9 |

Lista de equipos：

| Nombre | Detalles | Material y instrucción | Fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistema de marco principal | Sala de filtro: los filtros y la liberación de explosión | SUS304 Cabe para diferentes tipos de polvo y gránulo secado. | Xianfeng |
|  | Cuarto medido: se tiene vidrio de vista |  |  |
|  | Una carretilla: flujo de material en lecho fluidizado con motor de agitación |  |  |
|  | Elevación: doble cilindro y presión de la celda de aire |  |  |
|  | Cuarto de entrada de aire, sino que tiene la salida del agua, la válvula de aire de ajuste |  |  |
|  | Soporte de torre principal: cubrir con SUS304 |  |  |
|  | Hermético de torre principal: caucho de silicona |  |  |
|  | Prueba de la temperatura: entrada de aire y salida de aire |  |  |
| Sistema de calefacción de aire | Horno de gas |  | Xianfeng |
| Sistema de aire filtrante | Filtro inicial y medio eficiente | Tamiz, ninguna tela tejida | Xianfeng |
|  | Cáscara | SUS304 |  |
|  | Filtro secundario de alto eficiente | Filtro de 3 grado, cumplir 300000 nivel. |  |
| Sistema de escape de aire | Ventilador de succión | (1) válvula de aire de ajuste de mano (2) motor 30 Kw | Comprado desde el mercado |
|  | silenciador | Pintado de carbono, asegúrese de que el ventilador está cerrado. Ruido ≤ 80db (A) | Xianfeng |
|  | Tubo de aire | tubos: sus304 |  |
|  | Tubo de escape de polvo | Tubos: sus304 Brida: sus304 |  |
|  | Tubo de escape de aire | Tubos: acero carbono Brida: acero carbono |  |
| Sistema de control | Tanque | Pintura de plástico de acero al carbono |  |
|  | Sistema de operación | Control de pantalla táctil | SIEMENS |
|  | programa | PLC |  |
|  | Elemento eléctrico | Toque, botón, relé, interruptor del aire | SIEMENS |
|  | Instrumento de indicación | Reloj de corriente, voltaje, sensor de temperatura, control de temperatura |  |
|  | Elemento de presión de aire | Cilindro, reloj de presión de aire |  |
| Salto de bolsillo |  | Se tiene anti estática fibra, suelte la igualdad estática, sin fuego. Productos de seguro. | Xianfeng |
| Ventana de la vista | Vidrio | It can see the material in the machine | Xianfeng |

Piezas de repuesto：

| no | Nombre | Especificación | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | celda de aire | Alimentación como la máquina | pc | 1 |
| 2 | Cinta de obturación de la torre principal | Alimentación como la máquina | set | 1 |
| 3 | Tubo de aire de la compresa | Alimentación como la máquina | m | 10 |

Cotización：

| No | Equipo | Modelo | Cantidad | Precio (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina granuladora de lecho fluidizado | FL-300 | 1 set | 42800 |
| 2 | Secador de lecho flidisado | GFG-300 | 1 set | 38800 |
| FOB (Shanghai) | 81600 |

T/T: 30% como depósito después de firmar el contrato, 70% de saldo antes de enviar la mercadería.

Características de seguridad：

Las máquinas no se puede iniciar sin conexión a tierra segura.

Las máquinas no puede iniciarse sin el filtro de bolsa no en lugar

Las máquinas se detendrá con la fuga del filtro de bolso

Las máquinas se detendrá con el explosivo

Las máquinas no se puede iniciar sin la entrada y salida aleta abrir

Documentación：

Se dará una copia del manual de operaciones en inglés con la entrega de la máquina.

Proporcionar los certificados pertinentes (tales como certificado producto, pieza de repuesto)

Proporcionar conjunto adicional de repuesto.

Todas nuestras máquinas garantizadas para el funcionamiento sin problemas durante un período de 12 meses de puesta en marcha.

Plazo de entrega：

Dentro de 45 días de trabajo

Empaque：

Caja de madera (Aprobado por la aduana)

Servicio post-venta：

Instalación y servicio post venta gratuito por un año. Pero el comprador asumirá todos los gastos incurridos en el viaje de la delegación del vendedor para el montaje, puesta en marcha y capacitación, incluyendo boletos aéreos, comida, hospedaje y transporte local.

Aceptamos FAT para cliente.

Angela Xie

Jiangsu Xianfeng Drying Engineering Co.,Ltd

Add：Zhenglu industrial zone, Changzhou City, Jiangsu province, China

P.C.:213111                      http://www.czxf.cn/en/

FAX: 0086-519-88930288       Foreign trade: 0086-519-88930111

E-mail: 2005@czxf.cn