### Общепромышленные светильники светодиодные серии ВЭЛАН-03

### Назначение

Общепромышленные светодиодные светильники ВЭЛАН-03 предназначены когда необходимо общее декоративное освещение зданий, производственных помещений, складов, площадей, улиц, а также могут использоваться когда нужно декоративное освещение зданий и архитектурных построек.

### Особенности

- Применение светодиодных источников света позволяет сократить расходы на обслуживание. Срок службы светодиодов составляет порядка 100 000ч.

- Светодиодный источник света при одинаковой освещенности потребляет до десяти раз меньше энергии, чем лампа накаливания. Направленность светового потока позволяет приблизить КПД светильника к 100%, что также сказывается на энергосбережении.

- Коррозионностойкие материалы со специальным покрытием обеспечивают длительный срок службы.

- Крепление на регулируемых скобе позволяет смонтировать светильник на стенах и потолке. Возможность использования в качестве светильника уличного освещения с креплением на трубе (исполнение «КОБРА»).

- Светильник устойчив к механическим и вибрационным воздействиям и выполнен в антивандальной конструкции.

- Отсутствие ртути, как в корпусе, так и в светодиодах делает утилизацию светильника простой и безопасной для окружающей среды.

- Мгновенный пуск светильника и его выход на заданную мощность, высокие показатели освещенности, близость освещения к естественному, сила света, не меняющаяся во всем диапазоне питающих напряжений, высокий индекс цветопередачи, обеспечивающий лучшую видимость и контрастность, а также отсутствие стробоскопического эффекта (мерцание) делают светильники незаменимым на производстве.

### Конструкция

Светильники наружного освещения светодиодные состоят из прямоугольного алюминиевого корпуса. Защитный светопропускающий элемент из закаленного боросиликатного стекла - термостоек, особо прочен, с высокой светопропускающей способностью. Внутри светильника установлен отражатель, светодиодные источники света.

Крепление светильника осуществляется с помощью кронштейнов.

Блок питания находится внутри внешнего корпуса с откидывающейся крышкой.

### Источники света

Сверхъяркие светодиоды

### Технические характеристики

| Напряжение питания: - стандартное исполнение - спец. исполнение | AC 185-250В, 50Гц, АС от 24 до 220В, АС или DC |
| --- | --- |
| Мощность светильника | 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 196 |
| Температура свечения | 4500-6500°K |
| Цветовой индекс Ra | >80 |
| Эффективность свечения | >105 лм/Вт |
| Диаметр подводимого кабеля | 10-14 мм |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Уровень пылевлагозащиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | от -60°С до +55°С |
| Коэффициент мощности | cos φ >0,95 |
| Защита от повышенного напряжения | Опционально, возможна установка защиты, от повышения напряжения свыше 600В. |

### Комплектность поставки

Светильник поставляется в комплекте со светодиодными источниками света и кабельным вводом
для небронированного кабеля:
- два кабельных ввода для обычного исполнения светильника;
- один кабельный ввод для исполнения «Кобра».

### Структура условного обозначения

ВЭЛАН-03 - СД.Л.Х1 Х2- УХЛ1

ВЭЛАН-03 – светильник общепромышленный со светодиодным источником света

СД.Л. – тип применяемой лампы: сверхъяркие светодиоды

Х1 – суммарная мощность светодиодов (Вт): 18, 36, 54, 60, 72, 80, 100, 126, 140, 160, 180, 196

X2 – в случае исполнения для уличного освещения с креплением на трубе дополнительно указывается индекс «КОБРА».

УХЛ1 – вид климатического исполнения и категория размещения по ГОСТ 15150

ТУ 3461-015-00213569-2010

При заказе светильника с системой защиты от превышения напряжения до 600В. После условного обозначения в скобках необходимо прописать: (защита от превышения напряжения до 600В).

Приобретая светильники наружного освещения светодиодные в том случае когда нужно декоративное освещение зданий, обратите внимание, на пример записи обозначения светильника со светодиодными лампами, суммарной мощностью 100Вт, климатического исполнения и категории размещения УХЛ1: «ВЭЛАН-03-СД.Л.100-УХЛ1»

### Фотометрические кривые

| ВЭЛАН-03 без вторичной оптики |
| --- |
| Мощность, Вт | 100 |  |  |  |  |
| Световой поток, лм | 7500 |  |  |  |  |

### Габаритные, монтажные и установочные размеры ВЭЛАН-03

| ВЭЛАН-03 - мощности 100Вт |
| --- |
| Мощность, Вт | 100 |  |
| L, мм. | 508 |  |
| C, мм. | 240 |  |
| Масса, кг | 18,1 |  |