# 所需产品的数量和名称

- 催化剂

| № | 产品 | 名称 | 所需数量 | 计量单位 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 克劳斯装置用的氧化铝催化剂 (UOP S-2001 3/16" 或者 等价物) | 克劳斯硫磺回收反应器第一阶段 | 109,5 | m3 |  |
| 2 | 克劳斯装置用的氧化铝催化剂(UOP S-2001 3/16"或者 等价物) | 克劳斯硫磺回收反应器第二阶段 | 219,0 | m3 |  |
| 3 | 克劳斯装置用的钛催化剂 (UOP S-7001 5 mm 或者等价物) | 克劳斯硫磺回收反应器第一阶段 | 109,5 | m3 |  |
| 4 | 钴钼催化剂(型号234或者等价物) | 尾气处理单元加氢反应器 | 128,0 | m3 |  |
| 5 | 活性剂 Merox WS | 清理装置Merox 210 和 321 | 355,0 | kg |  |

- 干燥剂

| № | 产品 | 名称 | 所需数量 | 计量单位 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒状硅胶 (Grace Sylobead SG W 127或者等价物) | 天然气分子筛脱水装置保护层 | 2,0 | m3 |  |
| 2 | 活性氧化铝 | 除湿机仪器（地面设备） | 6 000,0 | kg |  |
| 3 | 活性氧化铝(Aktivert F-200或者等价物) | 除湿机仪器 (海上设备) | 3 500,0 | kg |  |
| 4 | 活性氧化铝 ESM或者等价物 | 生产区除湿机送风呼吸器(海上设备) | 18,0 | kg |  |

- 过滤器填料

| № | 产品 | 名称 | 所需数量 | 计量单位 | 供货期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒活性炭(Chemviron 或者 Norit SGL 8X30 或者等价物) | 用于从气体中除去硫化合物的胺(DEA) | 7 100 | kg |  |
| 2 | 褐煤活性炭(Peco 或者类似物) | 用于从尾气二乙醇胺（MDEA）中除去硫化合物的胺 | 8 200 | kg |  |
| 3 | 未活化的碳(Peco Filtran Grade 4 & 5) | 用于从尾气二乙醇胺（MDEA）中除去硫化合物的胺 | 13 500 | kg |  |
| 4 | 活性炭 | 酸性废水的处理 | 2,0 | m3 |  |
| 5 | 活性炭 | 淡水过滤器 | 2,0 | m3 |  |
| 6 | 活性炭 | 污水处理 | 22,0 | m3 |  |
| 7 | 砂 | 淡水过滤器 | 7,0 | m3 |  |
| 8 | 无烟煤 | 淡水过滤器 | 7,0 | m3 |  |
| 9 | 砂 | 污水处理 | 4,6 | m3 |  |
| 10 | 无烟煤 | 污水处理 | 4,6 | m3 |  |
| 11 | 活性炭(Бочки Norit Liquidpure) | 污水处理 | 4 | 单位. |  |
| 12 | 活性炭过滤器 | TEG再生装置(海上设备) | 56 | 个. |  |