TQ 340-35Y 配有液压动力站的套管动力钳

第一行：№  名称（Наименование）                  数量(个)

第二行：    TQ 340-35Y配有液压动力站的套管动力钳              1

第三行   1   TQ 340-35Y套管动力钳

1.1  适用管径：114,3-340мм (4 1/2"-13 3/8")

1.2  液压系统最高压力: 20MPa

1.3  液压系统工作流量:110-170l/min

1.4  高档时最大扭矩:3.5-6kN. M

1.5  低档时最大扭矩:22-37 kN. M

1.6  高档时转速:50-90rpm.

1.7  低挡时转速:8-14 rpm.

1.8  升降长度:622mm

1.9  外形尺寸:1580*900*1060mm

1.10  重量：760kg

2     YZB-120II液压动力站

2.1  液压系统额定流量120 L/min

2.2  液压系统额定电压:16,6 MPa

2.3  液压系统最大工作压21,5 MPa

2.4  有效容积587L

2.5  驱动功率37 kW

2.6  外形尺寸1550*1050*1130мм

2.7  重量1300 kg

3    TQ 340-35Y套管动力钳的全年的的配件

3.1  成套密封圈

3.2  凸轮

3.3  钳板牙

3.4  扭矩仪

3.5  压力表

3.6  配电器

3.7  滚轮轴

3.8  液压马达

3.9  51/2"钳头总成

3.10  7"钳头总成

3.11  9 5/8"钳头总成

3.12  13 3/8"钳头总成

3.13  销钉

3.14  节流阀

3.15  液压止回阀

3.16  成套密封圈

3.17  支撑弹簧

3.18  高压胶管JB1887-77,10M

3.19  回流管JB1887-77,10M

3.20  排水胶管JB1887-77,10M

3.21  快速接头NPT 1"

3.22  快速接头NPT 1-1/4"

3.23  A 型橡胶管22Ⅲ-350,90°

3.24  A型 橡胶管22Ⅲ-420,90°

3.25  A型 橡胶管32Ⅰ -450, 90°

4   YZB-120II液压动力站的全年的配件

4.1  柱塞泵

4.2  燃油过滤器

4.3  溢流阀

4.4  柱塞泵密封圈

证书Сертификаты

1  API

2  ISO

最后一行：保修期：     从中国供货后18个月或调试设备后12个月