技  术  说  明

- YZH5×6 电动移动带回转式操作架

主要技术参数

| 序号 | 型号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YZH5 X 6 | 结构形式 | 电动移动带回转 |
|  |  | 横臂伸缩有效行程 | 5000mm |
|  |  | 横臂伸缩进给速度 | 200-2000mm/min |
|  |  | 横臂升降有效行程 | 6000mm |
|  |  | 横臂升降速度 | 1m/min |
|  |  | 立柱电动回转角度 | ±180° |
|  |  | 立柱电动回转速度 | 0.33rpm |
|  |  | 立柱回转锁紧 | 手动 |
|  |  | 横臂前端最大负荷 | 120kg |
|  |  | 横臂后端最大负荷 | 80kg |
|  |  | 横臂升降保护 | 电机制动＋防坠 |

结构细述：

- 在立柱顶端为横臂升降机构，由交流制动电机带动蜗轮蜗杆减速机及链轮链条，链条一端连接横臂导向装置，另一端固定在立柱内的平衡配置上，通过链条上下运动实现横臂的升降运动。制动电机能保证横臂处于其行程范围内的做任意高度，在升降运动的极限位置安装有限位开关，以保证设备的使用安全。

- 横臂的水平运动是由电机经蜗轮蜗杆减速机驱动齿轮齿条实现的。横臂伸缩进给速度在200-2000mm/min范围内变频无级调速。

- 所有重要的联接部件均采用高强度螺栓，保证联接可靠，使用安全。如回转支承的联接螺栓，导向座与导向轮座之间的联接等。

- 安全性、可维护性、操作方便：在立柱的背面安装有爬梯，以便工作人员对升降机构加油和维护；立柱导向座内设有棘爪棘条防坠装置；在所有运动的极限位置设有限位开关，防止对操作人员或周围设备造成损害；

电气控制系统：由电控柜和手控盒组成。

- 电控柜主要控制各电机通断，实现各部分动作及对电机进行必要的保护。以及对横臂伸缩电机进行控制、调速和保护。

- 为便于操作从电控箱中引出一手控盒，可以对该设备的各个机构进行单独操作，既可近控也可远控。

- 在横臂的升降、伸缩的极限位置设有限位开关，以保障设备的使用安全。

供货范围

- 机械部分：含横臂、立柱、导向座、回转机构、爬梯等。

- 电控部分：含电器控制箱，减速箱，远控盒等，变频器和主要电气元件为施耐德。

- 技术文件：含说明书、合格证、基础图等。