Автоматическая линия для производства профнастила C10

Линия предназначена для производства стенового профнастила из оцинкованной стали (ГОСТ 14918) и тонколистового металла с полимерным или лакокрасочным декоративно-защитным покрытием (ГОСТ 30246-94; ГОСТ 9045; ГОСТ 1050) толщиной 0,45-1,20 мм методом последовательного профилирования

(  Состав оборудования для производства профнастила:

(  разматыватель консольный;

(  стан прокатный профилирующий;

(  автоматическое отрезное устройство;

(  приемное устройство;

(  автоматическая система управления

| Общие технические характиристики оборудования |
| --- |
| Режим работы оборудования | Автоматический |
| Количество клетей | 12 |
| Производительность линии, п.м. в смену (8 часов) | 5 000 |
| Длина изготавливаемых листов профнастила, мм | до 12 000 |
| Обрабатываемый материал: - рулонная оцинкованная сталь ХП по ГОСТ 14918-80; - рулонная оцинкованная сталь с защитно-декоративным покрытием по ГОСТ 30246-94 |
| Ширина ленты, мм | 1250 |
| Толщина ленты, мм | 0,45..1,20 (в зависимости от вида профиля) |
| Потребляемая мощность | 7Kw |
| Вес линии | 4,3т. |

Требования к помещению и обслуживающему персоналу:

1)ровный бетонный пол;
2)наличие грузоподъемного механизма (не менее 5 тн); 
3)температура в помещении - не ниже +4 °С;
4)наличие площади под склад сырья (4-5 рулонов разных цветов); 
5)наличие площади под склад готовой продукции; 
6)наличие подъездных путей для автотранспорта.

7) Необходимая произв. площадь, не менее: 27х4 м

8) Обслуживающий персонал: 2 чел. (оператор и подсобный рабочий)