波纹板自动生产线C10

该生产线是专为生产双壁波纹镀锌钢板（GOST14918）设计的，带有聚合物或涂料装饰性保护涂层（GOST30246-94，GOST9045，GOST1050）0,45-1,20毫米厚度连续断面形式。

(  波纹板生产设备的组成：

(   悬臂式开卷机

(   辊轧成型机

(  自动切割装置

(  接收装置

(  自动控制系统

| 舍尔比技术特点 |
| --- |
| 工作模式 | 自动 |
| 机架数量 | 12 |
| 生产线产量，每个班次(8 小时) | 5 000 |
| 波纹板的长度，毫米 | 可达 12 000 |
| 原料: -成卷的镀锌钢 根据GOST 14918-80; -成卷的镀锌钢带有装饰性保护涂层 根据GOST 30246-94 |
| 带宽, 毫米 | 1250 |
| 带厚, 毫米 | 0,45..1,20 (取决于端面种类) |
| 需用功率 | 7Kw |
| 生产线重量 | 4,3т. |

对场地和工作人员的要求:

1) 光滑的水泥地面;
2) 可用的升降机械装置（不低于5吨）; 
3)场地温度 – 不低于 +4 °С;
4) 用于储存原材料的空间（4-5卷不同颜色）;

5)用于储存成品的空间; 
6)汽车运输的通道.

7) 需要的生产面积，不小于: 27х4 米

8) 工作人员: 2 个. (操作人员和辅助人员)