Instrucciones del Sistema de Monitoreo de Ascensor de Comunidad

Características del producto:

·Controladores ARM de alto rendimiento de 32 bit en el nivel industrial.

·Con 4 interfaces de CANBUS completamente independiente y de aislamiento eléctrico para ahorrar los costes de cableado.

·Con 1 interfaz de RS485 independiente y de aislamiento eléctrico.

·Con la combinación de los diversos modos de conexión de estrella y bus por lo que el cableado en el sitio sea fácilmente

·Para supervisar el funcionamiento de 100 ascensores por separado dentro de 500 MS.

·Con la función de la alarma de fallo en tiempo real y de detección inteligente.

·Software personalizado inteligente puede configurar varias autoridades y gestiones graduadas.

·Darse cuenta de la gestión humanizada del ascensor.

·Con mayores funciones de análisis inteligente para formar todo tipo de especificación de ascensor, rendimiento y tablas de funcionamiento.

·Reservado para GPRS interfaz de monitorización remota, y emparejar la función de GPRS por el requisito de cliente.

·Reservado para BA (monitor de comunidad inteligente ) interfaz, y emparejar esta función por el requisito de cliente.

·Con una buena capacidad anti-estática (grado 4－8000V) y la capacidad de lucha contra la interferencia electromagnética (grado 4－4000V )

Instrucción de Función:

· Este sistema proporciona un software inteligente de vigilancia del ascensor para todos los ascensores en la comunidad inteligente ,y puede establecer la autoridad de gestión para la puesta en marcha a distancia de ascensores en la sala monitorizada de comunidad , para que pueda obtener la información de fallos y razones en la primera vez.

Combinación perfecta de todo tipo de funciones de selección y configuración, GPRS monitorización remota, monitoreo remoto de Internet, seguridad de la comunidad inteligente, función de protección contra la entrada y famosa marca nacional protector de la entrada para darse cuenta de la gestión inteligente de monitoreo comunitario.