协议：

ТОО «ТМС»生产部经理

购买液压管钳的技术任务

为ТОО «ТМС»提供的液压管钳应符合以下技术参数和要求

技术特点

- 管钳的重量：560磅（254千克）

- 最大效率：105 转/分钟。

- 工作效率：93 转/分钟。

- 扭矩：5,440 英尺-磅（750千克/厘米）

- 尺寸：108,28*76,2*52,78 厘米

- 四通调整阀：手动控制管钳的旋转

- 液压马达：齿轮式

固定工作容积，2'' 传动（5.1厘米），最大工作压力

2500PSI（175.8 千克/平方厘米）

- 速度盒：游星式，减速从到1''

- 高压液压软管：1''（2.54厘米）

工作压力 2250PSI （148.2 千克/平方厘米）

最大压力 9000PSI（632.8 千克/平方厘米）

- 高压液压软管：内径1''（2.54厘米）

（15.2厘米），工作压力 200PSI （14.1 千克/平方厘米）

最大压力 800PSI（56.2 千克/平方厘米）

- 用于连接液压软管的接头：自密封的快速分离式的

应用：

液压管钳用于拧合和拧松泵和压缩机上的直径从2-3/8英寸到4-1/2英寸的管。

必要条件：

- 有符合生产工厂（质量）的技术合格证

- 商品证明书