| Tipo | Acero | Aleación de aluminio |
| --- | --- | --- |
| Carga nominal | kg | 800（ incluyendo el peso de personal ） | 800（ incluyendo el peso de personal ） |
| Velocidad de elevado | m/min | 8.2±0.5 | 8.2±0.5 |
| Dimensión de la plataforma (largo×ancho×altura) | mm | (2500+2500+900+900)×690×1180 | (2500+2500+900+900)×690×1180 |
| Mecanismo de suspensión | Protrusión de viga delante | mm | 1300 | 1300 |
|  | Altura de viga delante | mm | 1150~1650 （ distancia ajustable 100） | 1150~1650 （ distancia ajustable 100） |
| Polipasto | Tipo |  | LTD8.0 | LTD8.0 |
|  | Cantidad | pieza | 2 | 2 |
|  | Motor | Tipo |  | YEJ90L-4 | YEJ90L-4 |
|  |  | Potencia | kW | 1.8 | 1.8 |
|  |  | Voltaje | V | 440 |
|  |  | Velocidad de rotación | r/min | 1400 | 1400 |
|  |  | Esfuerzo del freno | N-m | 15 | 15 |
| Bloqueo de seguridad | Tipo |  | LSG20 | LSG20 |
|  | Cantidad | pieza | 2 | 2 |
|  | Fuerza impulsiva admisible | kN | 20 | 20 |
| Caja de control eléctrica |  | Las partes principales en el panel de control es schneider excepto el transformador |
| Peso | Plataforma | kg | 286 | 192 |
|  | Polipasto | kg | 52.5×2 | 52.5×2 |
|  | Bloqueo de seguridad | kg | 5.5×2 | 5.5×2 |
|  | Mecanismo de suspensión | kg | （ no se incluye el contrapeso ）324 | 324 |
|  | Caja de control eléctrica | kg | 15 | 15 |
|  | Contrapeso | kg | 1000（25×40pcs） | 1000（25×40pcs） |
| Cuerda de alambre de acero | Tipo |  | 4×31Fi+PP-Φ8.3 límite de rotura ≥70000N | 4×31Fi+PP-Φ8.3 límite de rotura ≥70000N |
| Cable de alimentación | Tipo |  | 3×2.5+2×1.5YC-5 | 3×2.5+2×1.5YC-5 |

Datos técnicos principales de

ZLP800