SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Refere-se ao orçamentos dos seguintes itens:

| QTDE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | Prensa Fardos Eletro-hidráulica (Enfardadeira) Medidas de fardos: 800 x 600 x 700 (L x P x A); Caixa de prensagem: 800 x 600 x 1900 (l x P x A). Capacidade de produção diária: 5” Ton. (Turno de 8h – Aprox. 4 fardos/hora). Sistema de retirada de fardos: Mecânica, semi-automáticas, cabo de aço. Bomba Hidráulica: Engrenagem estágio único, duplo efeito. Pistão Hidráulico 5”, curso 1230mm. Haste: 3”. Óleo Hidráulico: ISO AW-68 (incluso); Capacidade do reservatório de óleo: 40l; ciclo de prensagem: 35 segundos. Partida elétrica: Chave liga desliga manual. Acabamento: Pintura verde martelado e mesa de prensagem azul. Acessórios: Rodízios para locomoção. Dimensões totais: 3100 x 700 x 900 mm. (A x L x P). Peso total do equipamento 700kg. Acionamento: Motor elétrico trifásico 5 CV, 1750 RPM com comando manual dupla ação. Tensão: 220V. |