询价

如下产品的报价:

| 数量 | 描述 |
| --- | --- |
| 01 | 电液打包机 包块尺寸: 800 x 600 x 700 (宽 x 深 x 高); 压缩箱体: 800 x 600 x 1900 (宽 x 深 x 高). 日产量: 5” Ton. (8小时一班次 – 大约 4 个包块/时). 推包系统: 机械式,半自动，钢缆。 液压泵: 单级齿轮, 双效. 液压活塞 5”, 行程 1230mm. 杆: 3”. 液压油: ISO AW-68 (包含); 油罐容量: 40l; 压制时间: 35秒. 电动启动: 手动开关. 外观处理: 墨绿色涂料，压制台为蓝色. 零配件: 移动脚轮. 总尺寸: 3100 x 700 x 900 mm. (高 x 宽 x 深). 设备总重量 700kg. 驱动: 5 CV三相电机, 1750 RPM双作用手动控制. 电压: 220V. |

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

Refere-se ao orçamentos dos seguintes itens:

| QTDE | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | Prensa Fardos Eletro-hidráulica (Enfardadeira) Medidas de fardos: 800 x 600 x 700 (L x P x A); Caixa de prensagem: 800 x 600 x 1900 (l x P x A). Capacidade de produção diária: 5” Ton. (Turno de 8h – Aprox. 4 fardos/hora). Sistema de retirada de fardos: Mecânica, semi-automáticas, cabo de aço. Bomba Hidráulica: Engrenagem estágio único, duplo efeito. Pistão Hidráulico 5”, curso 1230mm. Haste: 3”. Óleo Hidráulico: ISO AW-68 (incluso); Capacidade do reservatório de óleo: 40l; ciclo de prensagem: 35 segundos. Partida elétrica: Chave liga desliga manual. Acabamento: Pintura verde martelado e mesa de prensagem azul. Acessórios: Rodízios para locomoção. Dimensões totais: 3100 x 700 x 900 mm. (A x L x P). Peso total do equipamento 700kg. Acionamento: Motor elétrico trifásico 5 CV, 1750 RPM com comando manual dupla ação. Tensão: 220V. |