4. 其他的技术信息

抗外部冲击

风的阻力   可达108千米/小时（30米/秒）

抗冰雹  可达30毫米

机械和液压特点

工作压力  最大6 巴

推荐的气流速度  3.5/8升/平方米/小时

液压连接  管接头 1英寸

管和集热器

管的尺寸 58毫米*1800毫米

管壁厚  1,8 毫米

管材   高质量的硼硅酸盐玻璃

管涂层  三层可以选择的涂层

最高温度  200,3 ℃

热量耗损  <0,06 在80℃时

真空

吸收率

进气支管 铝合金

支架   铝合金

框架  铝合金

垫圈和密封垫  硅橡胶

换热器   铜合金

绝缘物   聚氨酯石棉

电容器   铜合金   24毫米

建议安装角度    15°-75°