Spezifikationen von DC Impuls-Hubmagnet für Bewässerung

1. Bereich

Dieser Standard ist über AR(请问AR是什么？)von dem 3W-NO-LATCH 9-12VDC) Elektromagnet für Bewässerung

2.1. 3W-NO-LATCH 9-12VDC) Externe Dimensionen

2.2. Aussehen: gut, ohne Fehler

2.3. Dicke der Beschichtung: 0.06-0.1 mm

2.4. Correct Printings（请问这个想表达什么意思?）.

3. Technische Parameter

3.1. Nennspannung: 9-12VDC Puls

3.2. Widerstand: 5.2fl (20'C)

3.3. Anfangskraft: 7N

3.4. Insulation Grade: 500V/min.

3.5. Prüfdruck: 1 0BAR, eine Minute, kein Bruch

4. Hauptkabel

4.1.1. (3W-NO-LATCH 9-12VDC) Spezifikation von Leitung

4.1.2. Eine schwarze Leitung & eine rote Leitung, Außendimension ø2.4mm

4.1.3. Länge von Hauptkabel 500±10mm

4.1.4. Stripped length: 8±2mm

NAME NINGBO YAOFENG HYDRAULIC ELECTRICS CO., LTD

Adresse: Hehua Bridge, Industrial Cope, Yunlong Town, YinZhou

District, Ningbo City

PLZ.: 315135

Tel.: 86-574-88473878

Fax: 86-574-88474878