# Thông số kỹ thuật chính

## 3.1 Thông số kỹ thuật chính

| Mô hình | WLKJ-20 |
| --- | --- |
| Ký danh | UMO (UV-lò vi sóng - sóng quang học) Thiết bị sấy khô và khử trùng |
| Cung cấp điện | 3 pha, 5 dây,420V±10%; 50Hz±1% |
| Tần số | 2450MHz±50Hz |
| Sản lượng điện | ≥20KW(điều chỉnh) |
| Công suất đầu vào được xếp hạng | ≤27KVA |
| Đầu vào điện hiện tại | 6 A/lò vi sóng |
| Công việc điện hiện tại | 0.25～0.3A/lò vi sóng |
| Công suất tiêu thụ | Mức tiêu thụ hàng giờ≤40KWh |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ môi trường:-5～45℃ , Độ ẩm tương đối:≤80% |
|  | Loại khí không ăn mòn, bột dẫn điện và loại khí nổ; |
| Kích cỡ Phòng (chiều sâu*chiều rộng*chiều Cao) | Khoảng 6,500mm*800mm*1,650mm |
| Chiều rộng băng tải | 650mm |
| Thức ăn Đầu vào và đầu ra chiều Cao | 50mm |
| Năng suất | Mất nước:20Kg/h, Khử trùng: 220Kg/h |
| Khử trùng Nhiệt độ và thời gian | Phạm vi nhiệt độ70～85℃, thời gian 3～5 mins |
| Phương pháp kiểm soát | Liên lạc thông thường,Nút điều khiển (điều khiển PLC có thể được lựa chọn) |
| Tốc độ truyền đạt và phương pháp | 0.5～5m/min(kiểm soát tần số) |
| Trọng lượng (kg) | Khoảng 800Kgs |
| Tiêu chuẩn lò vi sóng sự rò rỉ | Tuân thủ GB 10436-1989 "môi trường làm việc cho các tiêu chuẩn sức khỏe bức xạ vi sóng" |
| Tiêu chuẩn an toàn cơ khí và điện | Phù hợp với GB5226.1-2002-Tiêu chuẩn an toàn thiết bị cơ điện |
| Giá | USD26,000 EXW |