Máquina formadora automática multi-función
La máquina formadora automática multi-función se realiza diversos procedimientos tales como carne de relleno, formando y automáticamente la salida y se combinan completamente automático

línea de alimentos preparados al conectar con el bateador, preduster, sartén, olla, congelador instantáneo y empaquetadora. Adopta el sistema de alimentación de cuatro tornillos, y

reduce enormemente el corte los materiales con características de alta capacidad de producción, funcionamiento estable, fácil y conveniente en la sustitución de alimentos, en la dosificación precisa y eficaz en controlan los costos.
Es ampliamente utilizado en el procedimiento de formación de carne picada/cortado/tierra, tales como carne de res, cerdo, cordero, pollo, mariscos, tales como peces, camarones y verduras, por ejemplo, patata, tubérculo cultivos etc.. Los productos cárnicos formados tienen textura de carne cubo que les hará más popular.

1. electric apparatus: procesador Original del PLC de SIEMENS con la operación de la pantalla táctil, sistema operativo chino/inglés y sistema de alarma automático falla.

2. caja fuerte dispositivo: interruptor de protección magnética (cubierta segura)

3. Piezas hidráulicas: VICKERS, STAUFF, PARKER y INTERGRADTE piezas hidráulica soriginales para garantizar el funcionamiento estable de la máquina entera.

4. neumáticamente sistema: adopción del sistema original totalmente Alemania FESTO. Se hace del acero inoxidable y material plástico de calidad alimentaria, seguro y confiable y se ajusta al estándar de HACCP.

| Item/modelo | LTHF-100 | LTHF-400 | LTHF-600-3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia | 0.55kw | 11kw | 15.12kw |
| Capacidad de producción | Alrededor 50-100kg/h | Alrededor 200-600kg/hora | Alrededor 500-1000kg/hora |
| Trazos de tiempo | 35times/min | 15-55 times/min | 15-60 times/min |
| Grosor de los alimentos formados | 8-18mm | 6-25mm | 6-40mm |
| El diámetro máximo de los productos terminados | 100mm (para hamburguesa redonda) | 135mm (para hamburguesa redonda) | 150mm (para hamburguesa redonda) |
| Presión de llenado | ninguno | 3-15Mpa (ajustable) | 3-15Mpa (ajustable) |
| Dimensión | 1040*760*1590mm | 2820*810*2130mm | 3170*1176*2436mm |

Foto del molde


Foto de la máquina
Esta línea son carne de hamburguesas frescas, hecha por la máquina formadora.
Los productos de estas dos líneas son frita hamburguesa cubierta con migas de pan y masa.
(proceso: formando - maltrato - empanado - freido)