Gaoyuan SG всегда настаивает на сочетании инновационных технологий и практических конструкций. Ее продукция продается в более 30 провинциях во всем Китае и 30 странах за рубежом в Америке, Африке, Азии, Европе и Океании, ишироко применяется вконструкциях функциональных слоев построенных дорог, проектов по техническому обслуживанию, инспекции дорожного покрытия, испытаний и инспекции дорожных материалов и так далее.

Gaoyuan SG является лучшим производителем оборудования по техническому обслуживанию в Китае с богатейшим опытом в отечественном строительстве и техническом исследовании. С отличной проектной группой и производственным персоналом, опираясь на могучих силах National Highway Maintenance Equipment Engineering Lab, Sino-Belarusian Road Engineering Institute, High Grade Maintenance Engineering Institute of Henan Province и Road Maintenance Engineering Institute of Xi’an City, Gaoyuan SG занимается разработкой и выпуском автоматического гудронатора, дорожного асфальтоукладчика и битумно-эмульсионной установки, битумощебнераспределителя, битумощебнераспределителя битумной смеси с волокнами, смесительного оборудования холодной вторичной переработки, оборудования для обслуживания дорог и так далее.

Оборудование для обслуживания дорог и Строительное оборудование

HGY5314TFC Синхронный Битумощебнераспределитель

| Модель продукта | HOWO, ZZ3317N4667D1 |
| --- | --- |
| Ширина распределения | 3800 мм |
| Объем распределения | 0.2-3.0 кг/м2 |
| Размер агрегатов | 3-25 мм |
| Объем бака для асфальта | 8 м3 |
| Объем бункера для агрегатов | 14 м3 |
| Нагреватель | Импортный дизельный нагреватель(2×10×104kCal/h) |
| Распределяемый материал | Горячая (модифицированный) асфальт, разжиженный, эмульсия |
| Полная масса автомобиля | 31000 кг |
| Размерность | 11950×2500×3860 мм |

YXKT0812 Битумощебнераспределитель Битумной смеси с волокнами

| мощность вспомогательного двигателя | 70кВт |
| --- | --- |
| Ширина распределения | 3500мм |
| Объем распределения | 0.5-3.0кг/м2 |
| Размер агрегатов | 3-25мм |
| Объем бака для асфальта | 8м3 |
| Объем бункера для агрегатов | 12м3 |
| Нагреватель | Импортный дизельный нагреватель (2×10×104kCal/h) |
| Распределяемый материал | Горячая (модифицированный) асфальт, разжиженный, эмульсия |
| Длина волокна | 30/60/120мм |
| Емкостьраспределения волокна | 30-90г/м2 |
| Вес при полной нагрузке | 50000кг |
| Размерность | 12150×2500×4000 мм |

HGY5255GLQ Автоматический гудронатор

| Модель продукта | ZZ1257M4647D1 |
| --- | --- |
| Ширина распределения | 200-6000 мм |
| Объем распределения | 0.2-3.0кг/м2 |
| Объем бака для асфальта | 13000 Л |
| Нагреватель | Импортный дизельный нагреватель (20×104kCal/h) |
| Распределяемый материал | Горячая (модифицированный) асфальт, разжиженный, эмульсия |
| Точность распределения | ±1% |
| Полная масса автомобиля | 25000 кг |
| Размерность | 10735×2496×3820 мм |

GYRY06H Битумно-эмульсионная установка

| Максимальная нагрузка | 30кВт |
| --- | --- |
| Скорость врашения эмульгатора | 2900об/мин |
| Эмульгатор | 15кВт |
| HTF мощность электрического нагревателя | 9кВт |
| Теплоемкостьнагревателя | 10×104 к кал/ч |
| Область теплопередачи | 15 м2 |
| Купность эмульсии | <5мкм |
| Производительность | 6 т/ч |
| Вес | 4500 кг |
| Размерность | 4700×2150×2330 мм |

HGY5311TFC Машина для распределения битумной смеси

| Модель продукта | ZZ1317M3867D1 |
| --- | --- |
| Вспомогательный двигатель | 110кВт/2300об/мин |
| Объем бункера для агрегатов | 12 м3 |
| Объем бака для эмульсии | 4 м3 |
| Объем бака для воды | 4 м3 |
| Объем бака для добавок | 600 Л |
| Объем бака для заполнителя | 2×0.5 м3 |
| Разгрузочный объем миксера | Макс.3.5 т/мин |
| Мин. Скорость автомобиля | 1 км/ч |
| Тротуарная глубина | 3-15мм |
| Ширина распределения | 2.5-4.3 м |
| Полная масса автомобиля | 31000 кг |
| Размерность | 11690×2496×3490 мм |