概述

该防弹背心显而易见的提供了防弹保护（腹部，背部，侧面，盆骨，以及颈部），穿着可以自由行动。它是由迷彩色的防水布料制成的，布料为100%聚酰胺，300 g/m2，内衬为涤纶/棉 67/33。

防弹布料，能够吸收冲击，是由紧密编织的芳纶制成的，轻便，耐热，耐磨。

- 布料：100%聚酰胺布料，有聚氨酯覆盖层

- 内衬：涤纶/棉 67/33

- 魔术贴：100% 聚酰胺

- 线：100% 涤纶

- 高质量的拉链

- 带子：100%涤纶

- 松紧带

- 防弹板

- 正面

- 背面

- 领子

- 骨盆防护

防弹背心由两个布罩（前，后）组成，里面放着防护板和7个可拆卸的防弹包。这件背心含有6个魔术贴调节点（2个在肩膀上，2个在胁部，1个在领圈上，1个在盆骨部位）。

正面制作成一个布罩的形状，布料为100%有聚氨酯覆盖层的聚酰胺，迷彩色，内衬为涤纶/棉。 上面和下面都是用锁边缝纫机（sur jeteuse-piqueuse）缝起来的。

在正面，有两个尺寸不同的口袋：一个小的，一个大的。

前者（17.5* 14CM），折叠式口袋(poche à soufflet)，有袋盖，衬有同样布料的内衬，是居中的，离底部3.5cm

后者(33*31 cm)，有袋盖，口袋就位于领圈的下面。它同样也衬有同样底布的内衬，用于容纳额外的防护板。

图片文字（从上到下）：

维可牢搭扣

大口袋

维可牢搭扣

小口袋

这些腹部的口袋都是用维可牢扣上的。他们的袋盖都装在护套上，有内衬，并且缝了针迹作为纹理。

所有的缝纫都是在终止点停止的。

依维柯搭扣是缝合上去的

- 在15mm的地方，和尺寸为(18 *15.5cm)的小口袋的其他侧边

- 在肩膀的上面和下面 (14.5*10.5cm)

背面是像正面一样制作的。背部的布罩包括，魔术贴搭扣的开口，能够允许防护元件的取出和放置。

背部的口袋跟腹部的大口袋相同，同样用于通过插入插片来提高防弹防护水平。在这个口袋上，缝着两条横向的平行的带子。

在每个侧面，牢牢地镶着一条带子(24*18.5cm)，衬着有魔术贴的底布，以便调整背心的尺寸。

图片：(从左到右)

带子  底布带  额外防护板的放置处。

每个肩部的两个面，都缝着维可牢搭扣，和前面的维可牢夹在一起，确保背心的支撑。

图片：

维可牢魔术贴粘扣带

背面下方   正面上方  正面下方

领子有两部分，形状为一个有拉链的袋子，能够使头部最大限度地自由活动。领子的前面部分，底部有一条贴合领圈形状的带子，用维可牢搭扣固定在前方。

图片：带拉链的领子

盆骨防护

在正面的底部（内衬）有一个袋子(35*29cm)，是黑色涤纶面料的，用于放置可拆卸的盆骨防护物，形状为梯形，是由底布制成的。它在里面滑动并且能够通过 两条高质量的有魔术贴的松紧带（宽5cm）收回去。

图片：

维可牢搭扣   链钩       松紧带

防弹背心有7个可拆卸的防弹包在防水罩里面，确保他们的防护功能。这些防弹包很匹配他们的放置处，并且很容易就插进去。

防护面积以及护板的重量都与背心尺寸成正比。

|  | 片材的数量 | 片材的重量 |
| --- | --- | --- |
| 正面 | 24 | 1520 |
| 背面 | 24 | 1310 |
| 盆骨 | 24 | 410 |
| 脖颈 | 46 | 150 |
| 肩膀 | 46 | 100 |

这些数据仅适用于L号尺码。