Línea de producción para nuggets de pollo
No importa carne, mariscos, pollo o vegetal, la línea de producción puede satisfacer el procedimiento de tramitación de formación pre plumero (sabor), maltrato, freidora etc.. Las materias primas pueden ser carne de cerdo, res, pollo, pescado, cebolla, patata y así sucesivamente.
Esta línea de producción se incluye las máquinas como lo siguiente: capacidad: 50-100kg/h

| No. | Artículo | Función | Parámetros | Cantidad (Set) | Precio unitario (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máquina formadora automática | Formando la carne pasta o carne granular, carne cubo en varias formas | Capacidad de producción: 2100pcs/hora Espesor del producto: 8-15mm Potencia: 0.55kw Diámetro máximo: 100mm (para hamburguesa redonda) Dimensión: 860*600*1400mm | 1 | 4,400 |
| 2 | Rebozadora | Cubriendo la masa (pasta de harina) en hamburguesa | Ancho de la cinta: 200mm Altura de la entrada: 290mm Altura de salida: 620-770mm Dimensión: 2070*920*1450mm | 2 | 9,000 |
| 3 | Preduster con sistema de flujo de aire | Cubriendo harina & sabor en pepitas, sistema de flujo de aire recoge el polvo de harina y mantener que la sala limpia | Ancho de la cinta: 200mm Potencia: 0.86kw Altura de entrada: 700mm Altura de salida: 660-810mm Dimensión: 1680x580×1400mm | 1 | 7,400 |
| 4 | Máquina freídora continua | Freír los alimentos según la temperatura y el tiempo | Acero inoxidable Potencia: 30kw Temperatura de freido: 170-180℃ Tiempo de freido: 20sec-2min Dimensión: 2700x789x1344mm | 1 | 8,300 |
| Precio total | FOB Qingdao USD29,100 |

Diagrama de flujo: formado – rebozado - prequitado el polvo – rebozado (Tempura) – freido: