Список извещения цены (XY40/870-30U)

Дата: 28 мая 2014

Контрактное лицо：Sandy Wang

Номер：TBFE20140528S01

Технические параметры

| Модель | XY40/870-30U | Тип | автоматический, фургонный тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Площадь фильтрования | 40м2 | Размер фильтровальной плиты | 870*870мм |
| Толщина кека | 30мм | Объём фильтрующей камеры | 595л |
| Количество фильтровальных плит | 30шт | Фильтрационное давление | 0.6МПа |
| Номинальное напряжение | 380 В 50 Гц, 3-фазный | Мощность двигателя | 2.2кВт |
| Габариты | 3570*1200*1300мм | Вес | 2925кг |
| FOB Циндао |  |

Примечание:

- Срок действия списка извещения цены : 30 дней.

- Срок отгрузки: через 20 дней после подтверждения оплаты.

- Гарантийный срок: 1 год.

- Метод платежа: T/T, аккредитив.