国有贸易-生产联合公司《白俄罗斯》- 控股公司《白俄罗斯》

开放式股份公司

Скидельское шоссе（斯基德尔斯基公路），20,230003，格罗德诺市

电话/传真 （0152）99-11-60,99-11-33

银行账号 3012126815010  在区域局

编码 153001369

纳税人识别号 500055085  全苏企业和组织分类 03427727

编码                地址

尊敬的先生！

根据在IFAT展会上的进行的谈判我们给您发送设备的技术任务书 – 振动分选机，用于净化污水（在加工聚合物废料时形成的）。

技术任务书

对构造的要求：

载重量：根据设备的技术特点

产量：150 000千克/小时

筛子的倾角：0度起，根据设备的技术特点

装机功率：不超过4千瓦

电源电压：伏，根据设备的技术特点

振动溜槽的振动频率：--- 振动/分钟，根据设备的技术特点

馏分 1000微米

水的温度状况：从+10℃到30℃

入口处水的压力为 6 重力流。

筛子的更换不超过 3-5分钟。

在最少的技术维护条件下一昼夜可运作24小时

最低的噪声等级大约75分贝

振动分选机应由不锈钢制成

杂质和大尺寸的物料自动跳出，机器不需要停止运作。

自动清洗系统

外形尺寸：

长：1800毫米

宽：1800毫米

高：不超过2000毫米

此致

总经理