| 数量 | 制导系统 |
| --- | --- |
|  | 要进口的硬件材料 |
| 79 | 无线超声波传感器,用于停车场的状态监测，具有外部的指示灯，用绿色，红色，蓝色来表示停车场的状态。 |
| 79 | 指示灯, 具有LED技术，用绿色，红色，蓝色和黄色来表示停车场的状态 |
| 2 | 用于无线引导传感器的控制单位，Ethernet端口，安装在电箱上。 |
| 6 | 访问信息显示装置，有1条3位数作为显示，高度是60 mm，用于告知每个区域内空置车位的数量。 |
|  | 软件 |
| 1 | 停车场控制的软件许可i2 PARK |

|  | 当地硬件材料 |
| --- | --- |
| 2 | 普通的供料箱，具有热磁性能和差动保护 |
| 2 | 220/24 Vac的变压器，用于LED指示灯的电源提供 |
| 3 | 8个端口的switch |
| 1 | 计算机GIGABYTE G465 4GB 500GB RW, CPU Interl Celeron G465 1.9 Ghz, 4GB的RAM，500GB的硬盘，19”的TFT显示屏，键盘和鼠标，Windows 7的操作系统。 |
|  | 安装材料 |
| 120 | PVC管材，60X30 mm，包括配件（紧固件，垫片） |
| 80 | PVC管材，28mm的直径，包括配件（固定夹具和紧固件） |
| 80 | 电源电缆3x1.5mm2的截面 |
| 260 | 通讯电缆UTP CAT 6 |
| 237 | 用于指示灯的电源电缆，由2根截面是2.5mm2的导线组成 |

|  | 设备的组装和安装 |
| --- | --- |
| 2 | 具有控制单元和变压器的箱体的组装 |
| 79 | 超声波传感器的组装 |
| 79 | 指示灯的安装和连接 |
| 6 | 信息显示屏的安装和连接 |
|  | 配置和调试 |
| 1 | 该应用程序的配置，制作该停车场的平面图和停车区的定义 |
| 2 | 集成控制单元 |
| 6 | 集成显示屏 |
| 79 | 集成传感器在控制单元上，连接至指示灯 |