PVDF超滤设备配置

1、原水泵技术参数： Q=2m3/h H=22m  N=0.55KW  过流部分304SS，要求恒压供水

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | UF单体模块 |  |  |  |  |
| 1 | 超滤装置 | MTUF | 1台 |  | 招金膜天 |
| 1.1 | 膜元件 | UF3OB160 | 1支 | 单支膜面积：30㎡，膜组件结构形式：外压式，膜材质：聚偏氟乙烯 | 招金膜天 |
| 1.2 | 本体阀门 |  |  |  |  |
|  | 电动阀 | 电动UPVC球阀 | 6个 | 反洗进、上下排：DN25；进水、产水、浓水：DN20， | 国产 |
|  |  | 电动304不锈钢球阀 | 1个 | 进气：DN15 |  |
|  | 本体手动阀 | 手动PVC球阀 | 7个 | 进、清洗进水、浓水回、浓水调节阀：DN20；清洗产水、不合格排：DN15；底部排污：DN25 | 国产 |
| 1.3 | 仪表 |  |  |  |  |
|  | 流量计 | LZS--25 | 2个 | 产水、浓水 塑料管转子流量计 流量范围：0.25-2.5m3/h 160L-1600L | 山东 |
|  | 压力表 | Y60Z | 3个 | 轴向安装，公称直径Φ60，接头螺纹1/4"，测量范围为低压0-0.3MPa | 山东 |
| 1.4 | 外连接法兰 | 外接口美标法兰 | 1项 | 进DN20（1片）、产水DN20（1片），反洗进/上下排DN25（1片）、底部排污DN25（1片）、清洗水箱DN20（1片）；不合格排DN15（1片），反洗泵进口DN25（1片），进气不锈钢DN15（1片）， 合计：DN25（3片）DN20（3片）DN15（1片） 进气不锈钢DN15（1片）， | 浙江 |
| 二 | 反冲洗模块 |  |  |  |  |
| 1 | 超滤冲洗水泵 | CHL2-20 | 1台 | Q=2.5m3/h H=20m N=0.55KW 过流部分304SS | 南方泵业 |
|  | 阀门 | DN25 | 3个 | PVC球阀2个，止回阀1个 | 浙江 |
|  | 压力表 | Y60 | 1个 | 公称直径Φ60，接头螺纹M14*1.5，测量范围为低压0-1.0MPa | 山东 |
|  | 流量计 | LZS--32 | 1个 | 塑料管转子流量计，流量范围：0.4-4m3/h | 山东 |
| 2 | 反洗加杀菌剂 |  |  |  |  |
|  | 计量箱 | 30L | 1个 | 材质：PE， | 国产 |
|  | 计量泵 | AKS603 | 1台 | Qmax=8L/h Pmax=10bar 泵头材质：PVDF | 赛高 |
| 三 | 清洗模块 |  |  |  | 国产 |
| 1 | 清洗泵 | CHL2-20 | 1台 | Q=2m3/h H=22m N=0.55KW 过流部分304SS | 南方泵业 |
| 2 | 手动阀门 | PVC球阀 | 3个 | 进出：DN25(2个) 止回阀DN（1个） | 浙江 |
| 3 | 压力表 | Y60 | 1个 | 公称直径Φ60，接头螺纹M14*1.5，测量范围为低压0-1.0MPa | 山东 |
| 4 | 清洗流量计 | LZS--25 | 1个 | 塑料管转子流量计，流量范围：0.25-2.5m3/h | 山东 |
| 5 | 清洗水箱 | 50L | 1个 | 材质：PE水箱 | 国产 |
| 6 | 过滤器 | MF-05-01 | 1台 | 材质：UPVC， | 国产 |
|  | 滤芯 | 10" | 5支 | 材质：缠绕聚丙烯，过滤精度：20µm | 招金膜天 |
| 四 | 电气控制模块 |  |  | 灰色，喷塑；内部配件包含断路器、接触器、热继电器、中间继电器、PLC、触摸屏、触摸屏等 |  |
| 五 | 一体机框架及配管 |  | 1套 | 304SS不锈钢 |  |