Примечания:

- Клинья предназначены для захвата за корпус бурильных труб, с целью удержания на весу колонны труб роторами 508-720 мм и вращения колонны бурильных труб роторами как направо, так и налево

- Клинья должны предусматривать возможность быстрой замены плашек (вкладышей).

- Клинья должны быть сертифицированы.

- Каждый клин должен быть укомплектован по три комплектами плашек под каждый диаметр бурильных труб, всего 9 комплектов плашек.

- На каждом клине и плашке (вкладыше) должна быть сделана маркировка в соответствии с требованиями соответствующего стандарта API.

- Клинья должны иметь ручки, предназначенные для маневрирования клиньями.

- Твердость рабочей поверхности плашек (вкладышей) не менее 60 HRC.

- В предложениях на русском языке должны быть указаны все характеристики клиньев.

Станция назначения: ж/д. ст. Карши, код- 733104