一、设计要求

原料：高炉矿渣

原料粒度：80微米

成品粒度：10-20um

二、推荐设备

.型号：LHL-40型流化床式气流粉碎机

成品粒度：10-20um

产量：500-800kg/h

（以上数据由以往生产实践得出，产量因各地原料品质，硬度不同有差异）

4.1 工艺线组成及功率分配

4.1.1进料装置                             1套               正远提供

螺旋直径：LHX-100

减速电机: 1.5kw

材质: 碳钢

4.1.2粉碎机主机                         1套                 正远提供

规格：LHL-40

分级电机功率: 22KW

材质: 碳钢,内衬氧化铝陶瓷

4.1.3.旋风收集器                       1套                 正远提供

规格：φ700mm

功率：0.75kw

材质：碳钢,内衬氧化铝陶瓷

4.1.4 脉冲袋式收集器                     1套                正远提供

型号：LHZ-70

排料阀功率：0.75kw

清灰方式：脉冲清灰

材质：碳钢

4.1.5.引风机                          1套                   正远提供

规格：9-26

功率：37KW

材质: 碳钢

4.1.6.连接管道                          1套                客户自配

规格：φ200mm-φ300mm

材质: 碳钢，内衬氧化铝片

4.1.7.空压机                            1套                客户自配

型号：41.7m3/0.85mpa

功率: 250kw

4.1.8.储气罐                            1套               客户自配

容积：4m3

材质：碳钢

4.1.9.冷冻式干燥机                     1套                客户自配

型号：45 m3/1mpa

功率：7.5kw

4.1.10.压缩空气连接管道                1套                客户自配

材质:碳钢

4.1.11料仓，平台                         1套                 客户自配

材质:碳钢

4.1.12电控系统                        1套                  正远提供

变频器采用台湾台达牌

电器元件采用浙江正泰产品

进料采用变频调速，粉碎室旋转采用变频调速

分级机采用变频控制

自动反馈控制装置

4.2总装机功率：320kw

电压：380V，频率：50Hz，3相

五、生产线价格及组成：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气流粉碎机进料装置 | 套 | 1 |
| 2 | 气流粉碎机主机 | 套 | 1 |
| 3 | 旋风收集器 | 套 | 1 |
| 4 | 脉冲布袋收集器 | 套 | 1 |
| 5 | 引风机 | 套 | 1 |
| 6 | 电控柜 | 套 | 1 |
| 7 | 设备连接管道 | 套 | 1 |
| 合计 | USD120,000 FOB青岛. 注：此价格按美元与人民币汇率（1：6.2）折算，以人民币为准，如汇率发生变化，美元价格相应改变 |