Первая часть: требования проектирования

Материал: доменный шлак

Крупность материала: 80 мк

Крупность готовой продукции: 10-20um

Вторая часть: оборудование

Тип: струйная мельница с псевдоожиженным слоем LHL-40

Крупность готовой продукции: 10-20um

Производительность: 500-800 кг/час

(Вышеуказаные данные на основе прошлой производственной практики, производительность зависит от качества сырья, твердости каждого места и имеет разницы)

4.1 Состав технологической линии и распределение мощности

4.1.1 Питающее устройство               1 комплект       Zhengyuan поставляет

Диаметр винта: LHX-100

Редукторный двигатель: 1.5 кВт

Материал: углеродистая сталь

4.1.2 Основная машина мельницы         1 комплект         Zhengyuan поставляет

Спецификация: LHL-40

Мощность двигателя: 22 кВт

Материал: углеродистая сталь, футеровка- алюмооксидная керамика

4.1.3. Вихревой коллектор           1 комплект              Zhengyuan поставляет

Спецификацуия: φ700 мм

Мощность: 0.75 кВт

Материал: углеродистая сталь, футеровка- алюмооксидная керамика

4.1.4 Импульсный пылесборник      1 комплект              Zhengyuan поставляет

Тип: LHZ-70

Мощность разгруженного клапана: 0.75 кВт

Способ удаления пыли: импульсное удаление пыли

Материал: углеродистая сталь

4.1.5. Вытяжной вентилятор           1 комплект            Zhengyuan поставляет

Спецификация: 9-26

Мощность: 7 кВт

Материал: углеродистая сталь

4.1.6. Соединительный трубопровод    1 комплект            Клиент сам оснащает

Спецификация: φ200мм-φ300мм

Материал: углеродистая сталь, футеровка- алюмооксидная планка

4.1.7. Воздушный компрессор          1 комплект             Клиент сам оснащает

Тип: 41.7m3/0.85mpa

Мощность: 250 кВт

4.1.8. Воздушный резервуар           1 комплект             Клиент сам оснащает

Объём: 4 куб. м

Материал: углеродистая сталь

4.1.9. Машина сублимационной сушки    1 комплект           Клиент сам оснащает

Тип: 45 m3/1mpa

Мощность: 7.5 кВт

4.1.10 Соединительный трубопровод сжатого воздуха

1 комплект              Клиент сам оснащает

Материал: углеродистая сталь

4.1.11 Бункер, платформа             1 комплект             Клиент сам оснащает

Материал: углеродистая сталь

4.1.12 Система электрического управления

1 комплект                    Zhengyuan поставляет

Преобразователь частоты маркой Delta из Тайваня.

Электрические элементы применяет продукты из CHNT

Питание применяет частотное регулирование, вращение помольной камеры применяет частотное регулирование.

Классификатор применяет частотное управление.

Автоматическое управляющее устройство

4.2  Мощность полной машины: 320 кВт

Напряжение: 380V, частота: 50Hz，3-фазный

Пятая части: цена и состов производительной линии:

| № | Название оборудования | Единица | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Питающее устройство струйной мельницы | комплект | 1 |
| 2 | Основная машина струйной мельницы | комплект | 1 |
| 3 | Вихревой коллектор | комплект | 1 |
| 4 | Импульсный пылесборник | комплект | 1 |
| 5 | Вытяжной вентилятор | комплект | 1 |
| 6 | Шкаф электроуправления | комплект | 1 |
| 7 | Соединительный трубопровод оборудования | комплект | 1 |
| Итого | USD120,000 FOB Qingdao. Примечание: курс валюты 1：6.2, на основе юаней. Если курс валюты изменит, то цена в долларах соответственно изменит. |